## Slide 1: Методе за испитивање апсорпције и интестиналне пермеабилности лекова
Биофармација- предавање 15
Доц. др Јована Брадић

## Slide 2
Биофармацеутска испитивања се баве утицајем физичко-хемијских особина лека кандидата, састава формулације и пута примене на брзину и обим апсорпције лековите супстанце.
На апсорпцију лековите супстанце примењене орално утичу:
брзина ослобађања из препарата,
растварање у гастроинтестиналним течностима,
бројне интеракције у организму,
деградација услед метаболичких реакција,
транспорт кроз интестиналне мембране.
Да се подсетимо...

## Slide 3
Зато је од великој значаја да се применом одговарајућих метода у фазама развоја лека испита утицај свих претходно споменутих фактора на апсорпцију и биолошку расположивост лековите супстанце.
На тај начин се могу добити подаци неопходни за оптималан развој формулације лека.
Уколико се уочи да постоји проблем који би у крајњем довео до мањег обима апсорпције и неадекватне биорасположивости може се приступити различитим методама за његово превазилажење.

## Slide 4
Преформулациона испитивања пружају смернице за избор:
лековите супстанце, тзв. кандидата,
компонената које ће ући у састав формулације,
пута примене,
технолошког процеса производње,
као и одговарајућег паковања и амбалаже.
Развој формулације неопходан је у различитим фазама развоја лекова.
У оквиру биофармацеутског испитивања препарата у фази развоја формулације спроводи се испитивање брзине растварања лека.

## Slide 5
У оквиру биофармацеутског испитивања лека најзначајније је испитати:
брзину растварања и интестиналну пермеабилност
Лековите супстанце слабо пермеабилне или склоне ензимској или микробиолошкој деградацији- приступити развоју формулације којом би се овај проблем превазишао.
Испитивање in vitro ослобађања лекова – важно за формулацију лекова, а касније у фази развоја лека праћење ослобађања лека омогућава упоређивање различитих формулација.

## Slide 6
У оквиру биофармацеутског испитивања лека најзначајније је испитати:
брзину растварања и интестиналну пермеабилност
Лековите супстанце слабо пермеабилне или склоне ензимској или микробиолошкој деградацији- приступити развоју формулације којом би се овај проблем превазишао.
Испитивање in vitro ослобађања лекова – важно за формулацију лекова, а касније у фази развоја лека праћење ослобађања лека омогућава упоређивање различитих формулација.

## Slide 7: Испитивање брзине растварања лека
Брзина растварања се може испитати коришћењем уређаја прописаних у релевантној литератури, односно фармакопејама.
Америчка фармакопеја наводи следећу апаратуру, тј. уређаје за испитивање брзине растварања:
уређаји са ротирајућом корпицом (енгл. rotating basket),
уређај са ротирајућом лопатицом (енгл. rotating padle),
уређај типа урањајућег цилиндра (енгл. reciprocating cylinder)
уређај типа проточне ћелије (енгл. flow-throgh cell)
лопатица изнад диска (енгл. paddle over disk)
уређај типа цилинда (енгл. сylinder)
уређај са урањајућим држачем (енгл. reciprocating holder)

## Slide 8: Испитивање брзине растварања лека

## Slide 9: Испитивање брзине растварања лека

## Slide 10
Одабир уређаја базира се на карактеристикама лековитог облика.
Таблете, капсуле - уређаји са корпицом и лопатицом
Трансдермалне формулације - лопатица изнад диска, цилиндар и уређај са урањајућим држачем.
Лековити облици са контролисаним ослобађањем- уређај типа урањајућег цилиндра
Импланти, суспензије, тешко растворљиве активне супстанце- уређај типа проточне ћелије

## Slide 11
Метода избора за табле и капсуле су уређаји са корпицом и лопатицом које функционишу по следећем принципу:
лековити облик се стави у корпицу, односно лопатицу, које се уроне у медијум за испитивање брзине растварања и ротирају се дефинисаном брзином од 50-100 rpm за апаратуру са корпицом, односно 50-75 rpm за апаратуру са лопатицом.
Постоји више фактора који утичу на одабир уређаја за испитивање брзине растварања и није сваки уређај подједнако применљив за испитивање свих формулација, јер оно што је најзначајније је да добијени резултат корелира са in vivo подацима.

## Slide 12
Због тога се применом више уређаја утврђује који даје највећу сличност са резултатима in vivo и када се дефинише метода за испитивање брзине растварања одређеног чврстог фармацеутског облика, та метода ће се касније користити у контроли квалитета финално произведене серије лека.
Постоје стандарди за испитивање брзине растварања, као што су дезинтегришуће и недезинтегришуће USP калибраторске таблете којима је утврђен профил брзине растварања зависно од примењених уређаја.

## Slide 13
Медијум који се користи (500 – 1000 ml) треба да буде што је више могуће сличан садржају течности у гастроинтестиналном тракту и да узме у обзир све најважније факторе који утичу на ослобађање лека:
pH вредност,
осмолалност,
пуферски капацитет,
присуство жучних соли итд.
Медијум

## Slide 14
Разликују се следећи медијуми:
вештачки желудачни сок у условима пре оброка FaSSGF (енгл. Fasting simulating gastric fluid)
вештачки цревни сок у условима пре оброка (FaSSIF, енгл. Fasting simulating intestinal fluid)
вештачки цревни сок у условима после оброка (FeSSIF енгл. Fed simulating intestinal fluid)
Медијум

## Slide 15
Брзина растварања препарата са тренутним ослобађањем прати се у једном тренутку времена, где се очекује ослобађање преко 80% дозе током 30-60 минута.

## Slide 16
Изузеци су:
табелете са тренутним ослобађањем које или садрже слабо растворну супстанцу или се споро растварају, па се брзина код којих се прати брзина растварања у 2 тренутка времена (енгл. Two-point dissolution test)
када се Dissolution test користи као замена студије биоеквиваленције бележи се брзина растварања у више тренутака времена, осим ако се преко 85% супстанце раствори током 15 минута
таблете са продуженим ослобађањем код којих се брзина растварања одређује у више различитих тренутака времена (и кад се ово испитивање врши у фази развоја формулације и када се користи као замена за in vivo студије биоеквиваленције). Циљ честог узорковања медијума је да се уочи процес растварања током времена. Тако је могуће увидети двофазни процес ослобађања или постојање појаве одложеног ослобађања.

## Slide 17
Пермеабилност подразумева способност лека да прође кроз цревну мембрану.
Процена пермеабилности спроводи се помоћу параметра ефективна пермеабилност.
Различите in silico, in vitro и in situ технике доступне су за процену пермеабилности лека.
Испитивање пермеабилности

## Slide 18
In silico методе за процену пермеабилности подразумевају примену софтверских пакета за процену пермеабилности.
Овај приступ се користи у раним фазама равоја лека и заснива се на предвиђању пермеабилности на основу липофилности лека и молекулсе масе.
In silico методе за процену пермеабилности

## Slide 19
In vitro методе за процену пермеабилности у фази открића и развоја лекова обухватају технике које користе ћелијске културе, технике које користе исечке ткива црева или вештачке мембране.
Сасо-2 ћелијске културе
Madin-Darby (MDCK)
Parallel artificial membrane permeability assay- PAMPA тест
In vitro методе за процену пермеабилности

## Slide 20
Један од широко примењиваних модела за испитивање пермеабилности лека.
Реч је о ћелијским монослојевима који су изоловани из хуманог аденокарцинома и по стуктурним и функционалним карактеристикама подсећају на ентероците.
Сматра се да садрже неке CYP изоензиме и ензиме попут глутатион- S-трансфераза и сулфотрансфераза, као и поједине транспортере.
Показано је да је коефицијент пермеабилности лека утврђен на основу овог теста добра предикција оралне апсорпције лека код људи.
Сасо-2 ћелијске културе

## Slide 21
Недостатак Сасо-2 ћелијских линија је:
не садрже изоформу CYP 3A4
период раста и диференцијације траје од 18-28 дана
нису погодне за праћење пермеабилности хидофилних лекова који се апсорбују парацелуларно услед разлике у парацелуларним порама ових ћелија и ентероцита људи.
Сасо-2 ћелијске културе

## Slide 22
Ћелијска линија бубрега паса
Предност је краће време култивације у трајању од 3 дана.
Madin-Darby (MDCK) ћелије

## Slide 23
У пракси се спроводи и испитивање пермеабилности помоћу паралелних вештачких мембрана, тзв. Parallel artificial membrane permeability assay- PAMPA.
Ова техника се базира на транспорту лека кроз вештачку мембрану која раздваја донорски и ацепторски део.
Принцип пасивне дифузије, погодно за одређивање транспорта кроз гастроинтестинални тракт, продирања кроз крвно-мождану баријеру, као и транспорта кроз ћелијске мембране.
Међутим, лекови се могу транспортовати парацелуларно, активним транспортом итд што није могуће проценити PAMPA тестом.
Пермеабилност се процењује на основу концентрације лека донорском и акцепторском делу.
Последњих година акценат је на комбинованој примени Caco-2 ћелија и вештачких мембрана.
Parallel artificial membrane permeability assay- PAMPA

## Slide 24
In situ цревна перфузија спроводи се на моделу пацова или зечева.
Сличност са in vivo условима као што су:
присуство крвотока,
инервације,
активних транспортера,
ензима укључених у метаболизам
Методе су поузданије у односу на претходно описане in silico и in vitro.
In situ методе за процену пермеабилности

## Slide 25
Лек се перфундује кроз регион од интереса, при чему је показатељ апсорцпије смањење концентрације лека у лумену црева.
Како би се добили прецизни и веродостојни подаци неопходно је спровести тест на узорку од већег броја животиња.
Перфузија код пацова такође се може користити за испитивање апсорпције лека у присуству патофизиолошких промена, на пример, промена у покретљивости и интегритету цревне баријере повезане са паразитарним болестима.
In situ методе за процену пермеабилности

## Slide 26
У овом тесту могуће је симулирати и стање пре и након оброка променом медијума за перфузију.
Промена медијума односи се на измену у pH и саставу цревних течности које се одвијају у условима након конзумацје хране.
In situ перфузија црева код пацова пружа добру корелацију са цревном пермеабилношћу за пасивно апсорбоване лекове и умерену корелацију између нивоа експресије транспортера код пацова и човека.
Због тога се пермеабилност пасивно транспортованих једињења може предвидети са посебно високим степеном тачности.
In situ методе за процену пермеабилности

## Slide 27
Због немогућности да се претходно споменутим техникама обезбеде услови који у потпуности одговарају условима који постоје у људском организму, као и да би се добили потпуни подаци о фармакокинетском профилу лековите супстанце неопходно је да се процес апсорпције и биорасположивост лека испитају и на људима (прва фаза клиничких студија).
Неопходно је да се одреди коефицијент пермеабилности мембране, апсорпција, дистрибуција, метаболизам и елиминација, зависност дозе и концентрације, интеракције лек-храна.

## Slide 28
За директна испитивања апсорпције лековитих супстанци из танког црева на хуманој популацији доступан је само ограничен број метода.
Као „златни стандард“ за проучавање ефикасне цревне пермеабилности и метаболизма, развијена је, валидирана и широко примењена Loc-and-Gut интубациона техника.
Испитивање пермеабилности код људи

## Slide 29
Након локалне анестезије горњег дела грла лидокаином, вишеканална цев орално се пласира у проксимални део јејунума.
Положај цеви проверава се флуороскопијом
Заједно са инструментом Loc-and-Gut, још једна цев се пласира за дренажу желучаног сока током експеримента.
Када се пласира цев, два балона као део инструмента надувана су ваздухом стварајући изоловани сегмент црева дужине 10 cm.
Захвљајући постојању два балона која се надувају, пролаз ка доњим партијама ГИТ-а је затворен.
Вакуум пумпа је повезана на проксимални дренажни канал да би се одводила било која цревна течност изнад сегмента који се перфундује.
Испитивање пермеабилности код људи

## Slide 30
Сви раствори (37 °C) допремају се у јејунум тачно дефинисаном брзином протока помоћу калибрисане пумпе.
После давања раствора за перфундовање, перфузат се квантитативно сакупља на леду у фракцијама од 10 минута.
Испитивање пермеабилности код људи