## Slide 1: ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ФАРМАЦИЈЕ
И16 ОБРАДА РЕЗУЛТАТА МЕРЕЊА
Предавање 2: Техничка вага; Мерне јединице; Израчунавања у фармацеутској технологији.
Доц.др Ксенија Вучићевић

## Slide 2
МЕРЕЊЕ МАСЕ, ВАГАЊЕ
ВАГЕ
Вага је уређај помоћу којега меримо масу. Некад су се користиле механичке ваге, а данас су све ваге дигиталне.
Ваге се деле према типу односно намени.
Неки модели су вишенаменски односно имају могућност примене у различитим радним окружењима и различитим задацима вагања.

## Slide 3
ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ВАГЕ
У лабораторији се користе техничке, аналитичке или дигитална вага
Техничка вага
Се користи када је потребна мања тачност мерења. Тачност овакве ваге износи 0.01г. Техничка вага је отворена.

## Slide 4
Свака вага мора задовољити одређене захтјеве:
Мора бити СТАБИЛНА
Мора бити ТАЧНА тј . мора одговарати одређеном ступњу тачности (техничка ± 0.01 г а аналитичка ±0.0001 г )
Мора бити ПРЕЦИЗНА, што значи да у низу узастопних вагања истог предмета морамо добити исти резултат
Мора бити ОСЈЕТЉИВА

## Slide 5
При кориштењу ваге морамо се придржавати одређених правила:
Прво морамо проверити да ли је вага у хоризонталном положају.
То се контролише либелом кружног облика која се налази на постољу ваге.
Хоризонтални положај се постиже помоћу вијака који се налазе најчешће на предњој страни постоља.

## Slide 6
Укључимо вагу и сачекамо да сама одради процес провере нул-тачке.
Када се на екрану покажу нуле и вага је спремна за рад.
На вагу не смемо стављати вруће, мокре и нечисте предмете.
Предмете које вагамо морају имати температуру простора у којем се налази вага.

## Slide 7
Хемијске реагенсе никада не вагамо директним стављањем на зделицу ваге него их вагамо у посудици за вагање, сахатном стаклу, петријевој шољи или папиру.
Вагу никада не смемо оптеретити преко дозвољене границе, а она је назначена уз сваку вагу.
По завршетку вагања вагу прегледамо и искључимо. У колико је дошло до просипања реагенса, очистимо подлогу уклањањем нечистоћа.

## Slide 8
Плоча од нерђајућег челика
Дугме за укључивање и искључивање ваге

## Slide 9
Мерне јединице
Међународни систем јединица
Јединство мера у читвом свету обезбеђује Међународни систем јединица (LeSystème International d’ Unités – SI). За тумачење свих појава у природи довољно је користити СЕДАМ физичких велиина.
Основне величине су: дужина, време, маса, температура, јачина електричне струје и количина супстанце.
Јединицe оснoвних физичких вeличина су ОСНOВНЕ JEДИНИЦE. Oнe су одређене одговарајућим стандардима и еталонима.
Све остале величине и јединице које се изражавају помоћу основних називају се изведене.

## Slide 10
Добијене вредности не могу бити апсолутно тачне – несавршеност инструмента, грешка при очитавању.
Да би се добила што тачније вредност величина се мери више пута и израчунава се средња вредност која је приближна тачној вредности . Овим поступком се прави мања грешка.
ОСНОВНЕ И ИЗВЕДЕНЕ ФИЗИЧКЕ ВЕЛИЧИНЕ
Оновне физичке величине су величине чија се бројна вредност одређује очитавањем на скали мерног индтрумента.
Изведене физичке величине су величине чија се бројна вредност одређује израчунавањем помоћу формула или изводи из више величина.

## Slide 12
Префикс се додаје јединици како би се добила већа или мања вредност од дате јединице

## Slide 13
Дозе наведене у Фармакопеји обавезне су уколико Агенција за лекове не прихвати измене или допуне доза приликом регистрације лека.
Средње појединачне дозе (терапијске), и највеће појединачне и дневне дозе (максималне) наведене у појединим монографијама, изражене су у грамима или интернационалним јединицама
Дозе наведене у монографији представљају дозе за нормално развијеног одраслог човека, за ентералну примену, као и за парентералну, уколико се препарат примењује парентерално.
Када се парентералне дозе разликују од ентералних, наводе се посебно
ДОЗЕ

## Slide 14: Дозе
Терапијска доза – Dosis medicinalis ili dosis therapeutica – оптимална количина лека која се даје пацијенту.
Средња појединачна доза (с.п.д.)
Највећа појединачна доза (н.п.д.)
Највећа дневна доза (н.д.д.)
НЕ СМЕЈУ БИТИ ПРЕКОРАЧЕНЕ Н.П.Д. И Н.Д.Д. !!!
Највеће појединачне и дневне дозе не односе се на фармацеутске облике који садрже лековиту активну супстанцу са продуженим деловањем

## Slide 15: Дозе
Максимална доза је највећа количина лековитог препарата која се одраслом човеку сме издати за једнократну или дневну употребу.
Максималне дозе важе за лековите препарате који се примењују перорално и парентeралано
Максималне дозе НЕ важе за лековите препарате који се примењују за испирање очију, уста, носа, ректума и урогениталних органа.

## Slide 16: Дозе
Дозе за спољашњу примену на кожу и слузокожу наведене су као
средње концентрације
(% препарата у вехикулуму,
неразблажено и сл.),
а за оријентацију у Фрамакопеји је наведена у загради иза дозе и најчешћа употреба препарата.

## Slide 17: Дозе
Провером максималних доза штитимо болесника да не дође до кобних забуна при писању и изради галенских препарата
Ако је у терапији потребно прекорачење максималне дозе, лекар мора на то упозорити фармацеута на прописан начин - исписује количину и словима, пише (!) и ставља свој потпис.
Пр. Rp/ Morphini chloridi 0,03 (cenigramata tres)! потпис лекара

## Slide 18: Провера концентрације у препарату
Rp/ Acidi borici 0,60 Anesthesini 2,00 Zinci oxydi 8,00 Talci ad 20,00 M.f. pulvis D.S. споља за посипање
Acidum boricum (Ph.Јug. IV) с.конц. = 10 % у прашковима
0,6 g борне киселине : 20 g препарата = X : 100 g препарата
X = 3 g тј. 3%< 10 %, концентарција није прекорачена
Anesthesinum (Ph. Јug IV) с.конц. = 10 %
2 g анестезина : 20 g препарата = X : 100 g препарата
X = 10 g тј. 10% =10%, концентрација није прекорачена
Zinci oxydum (Ph.Jug. IV) средња конц. = 10 % и Магистралне формуле 2008 (МГ 2008) 40%
8g цинк-оксида : 20 g препарата = x : 100 g препарата
x = 40 g тј. 40% = 40%, концентрација није прекорачена

## Slide 19: Провера концентрације у препарату
Rp/ Acidi borici 1,50
Spiriti diluti 50,00
M. fiat solutio
D. S. Споља по потреби
Acidum boricum: Ph. Jug. IV
у растворима је дозвољена средња концентрација 3%.
51,5 грама препарата : 1,5 грама борне кислеине = 100: x
x = 2,91 грама тј. 2,91% < 3%
средња концентрација није прекорачена.

## Slide 20: Провера концентрације за прашкасте супстанце и растворе у препарату
Rp/ Zinci oxydi 1,00 Talci 1,25 Solutio acidi borici 3% 2,00 Paraffini liquidi 4,00 Aquae amygdalae 2,00 Lanolini Vaselini aa 15,00 M.f. crem D.S. споља

## Slide 21
Сабрати количине свих супстанци: 1.0+ 1.25 + 2.0 + 4.0 + 2.0 + 15.0 + 15.0 = 40,25.
У препарату од 40.25 g налази се 1.0 g цинк – оксида,
а у 100 g препарата биће:
40,25 g : 1 g цинк-оксида = 100 g препарата : X g цинк – оксида
X = 2,48 g цинк – оксида (2,48 %)
Цинк – оксид се налази у препарату у концентрацији од 2,48 %.
Mагистралне формуле прописују дозвољену употребу до 40% цинк-оксида у препаратима за спољашњу употребу, па како је
2,48 < 40 концентрација није прекорачена.

## Slide 22
3% раствор борне киселине представља 3 g борне киселине растворено у 100 g раствора, стога ће у 2 грама раствора бити:
100 g раствора : 3 g борне кис. = 2 g раствора : X g борне кис.
100 * X = 6
X = 0,06 g борне киселине
0,06 g борне кис. : 40,25 g препарата = x g борне кис. : 100 g препарата
x = 0,15 %
Acidum boricum (Ph.Јug. IV)
средња конц. = 10 % у прашковима и мастима
Препарат је крем па је:
0,15% < 10 % концентрација борне киселине у овом препарату није прекорачена.

## Slide 23: Практичне мере за узимање лекова
Да се омогући контрола максималних доза лековитих супстанци, које ће болесник узети као појединачну или дневну дозу, уведене су практичне мере, које су уобичајене за дозирање лекова у течном стању или у облику прашка.
Практичне мере за дозирање:
1 кафена кашичица = 5 грама или 5 ml
1 супена кашика = 15 грама или 15 ml
врх ножа – до 1,5 грама (све ређе у употреби)

## Slide 24: ПРОВЕРА ДОЗИРАЊА ОРАЛНОГ ПРЕПАРАТА
Rp/ Magnesii carbonici 3,00
Natrii hydrocarbonici 8,00
Calcii carbonati 6,00
Lactosi ad 100,00 M.f. pulvis
D.S. 1 кашичицу дневно
MgC03 - Ph.Јug. IV: с.п.д. = 0,5 g
Саберемо све количине компоненти и видимо да у 100 g прашка има 6 g магнезијум карбоната, што значи да ће у једној дози која је кашичица тј. 5 g имати 0,15 g магнезијум карбоната.
100: 3 = 5 : x
x= 0,15 g MgC03 < 0,5 g с.п.д. за MgC03
доза није прекорачена

## Slide 25
Провера дозе за NaHC03 - Ph.Јug. IV: с.п.д. = 1 g
Саберемо све количине компоненти и видимо да у 100 g прашка имамо 8 g NaHC03.
100: 8 = 5 : x
x= 0,4 g < 1 g тј. доза није прекорачена
Провера дозе за CaC03- Ph.Јug. IV: с.п.д. = 2 g
Саберемо све количине компоненти и видимо да у 100 g прашка имамо g CaC03.
100: 6 = 5 : x
x= 0,3 < 2 тј. доза није прекорачена

## Slide 26: ПРОВЕРА ДОЗИРАЊА ОРАЛНОГ ПРЕПАРАТА
Rp/ Sulfadiazini 5,00 Sulfadimethoxini 2,00 Sirupi simplici ad 50,00 M.f. suspensio D.S. 3x1 кашику
Провера дозе Sulfadiazinum - Ph.Jug IV
С.п.д. = 1грам 5 : 50 = x : 15
Нпд = 2 грама x = 1,5g > 1g - је прекорачена С.п.д.
Ндд = 7 грама x = 1,5g < 2g - није прекорачена Н.п.д.
3 x 1,5 = 4,5 < 7 g - није прекорачена Н.д.д
Провера дозе Sulfadimethoxinum - Ph.Jug IV
Спд = 0,5г
Нпд = 1г
Ндд = 3г
2:50= x:15
x= 0,6g > 0,5g прекорачена је С.п.д.
x= 0,6g <1g није прекорачена Н.п.д.
3 x 0,6 = 1,8<3g није прекорачена Н.д.д.

## Slide 27: Терапијске дозе за децу
Вредности терапијских доза за децу прописане су Фармакопејом
(Ph. Jug IV, Вол. I, Табела 14-110, за различите узрасте) и ако није другачије означено односе се на нормално развијену децу.

## Slide 28: Терапијске дозе за децу
Када у фармакопеји нема наведених терапијских доза за децу могу се израчунати на више начина:
1. Дозе према годинама детета
      године детета
Дечја доза = x доза за одраслог
20
2. Дозе према телесној маси
маса детета
Дечја доза = x доза за одраслог
70
3. Аугсбергерове формуле одговарају, после прве године живота, приближно дози израчунатој према површини тела детета. Односе се на године, односно на масу детета и изражавају дечју дозу као процентуални део дозе одраслог.

## Slide 29: Код лекова који се дозирају на капи користимо следеће приближне мере:
1 g течног лековитoг препаратa има следeћи број капи:
Вода и обични водени раствор.....................oкo 20 капи
Масно уље..................................................oкo 30-40 капи
Алкохолно водени раствори, течни екстракти,тинктуре, етарска уља...............................................окo 40-50 капи
Чисти алкохол..........................................oкo 50-60 капи
Прерачунавање у капи за поједине супстанце се може наћи у :
  Ph Jug II, таблицa XX , str.888-890 и
  Магистралне формуле 2008, стр.391.

## Slide 30
Rp/ Acidi salicylici 0,20
Acidi benzoici 0,60
Zinci oxydi 4,00
Talci veneti ad 10,00
M. fiat pulvis
D.S. Споља за посипање
Acidum salicylicum (Ph.Јug. IV):
срeдња конц. 2% антисептик, 10% кератолитик
0,2:10= x :100
x = 2% = 2%, концентрација није прекорачена.
Acidum benzoicum
Средња конц. 5-16% (Магистралне формуле 2008)
0,6:10 = x :100
x=6 % концентрација није прекорачена
Zinci oxydum (Ph.Јug. IV): средња конц. 10% и
(Магистралне формуле 2008 ) средња конц. 40%
4 : 10 = x : 100
x = 40% , концентрација није прекорачена

## Slide 31: Мерење
Као фармацеутска операција примењује се најчешће мерење по тежини.
Тежински се мере и чврсте материје и течности.
За одређивање тежине користе се баждарене ваге и тегови.
Постоје различите врсте вага: тара вага, ручна вага, прецизна и децимална вага

## Slide 32
Фармакопеја прописује да тачно вагати значи да прописана количина препарата треба да се мери :
  на 5 децимале ако је мања од 10 мг
  на 4 децимале ако је од 10 мг до 10 г
  на две децимале ако је већа од 10 г

## Slide 33: Концентрација
Постоје још изражавање:
  % (mas/vol) за чврсто у течном и
  % (vol/vol) за течно у течном

## Slide 34: Концентрације
Процентна тежинска концентрација :
број грама супстанце у 100 грама раствора (теж./теж.)
Процентна запреминска концентрација:
број мл супстанце у 100 мл раствора (вол./вол.)
Тежинско-запреминска концентрација :
Број грама супстанце у 100 мл раствора (теж./вол.)
Промилна концентрација :
Број грама или мл супстанце у 1000 г или мл раствора

## Slide 35: Процентна тежинска концентрација
Изражава се процентом (%) – то је
удео неке супстанце у грамима у 100 грама чврстог препарата или раствора
Може се изразити и као децималан број
58% = 58/100 = 0,58
0,17 = 17/100 = 17%

## Slide 36
Разређивање познатог тежинског процента (а) на жељени тежински проценат (ц) - метода израчунавања ”преко крста“:
Ако се разблаживање врши додавањем чистог растварача тј. разређивача који не садржи друге компоненте, концентрација б=0% :
а А= (ц-б)
ц
б Б = а - ц
__________
Ц = а – б

## Slide 37
Пример: припрема раствора водоник пероксида -
Solutio Hidrogenii peroxidi
Ph. Jug. IV прописује хидроген пероксид у два облика:
концентровани 30% (Solutio Hidrogenii peroxidi concentrata) и
разблажени 3% (Solutio Hidrogenii peroxidi diluta).

## Slide 38
Фармакопеја прописује да се ни једaн од водоник пероксида не сме применити у другој концентрацији већ само у концентрацији 0,3%.
Тај податак је у фармакопеји наведен за сваки од њих у виду средње концентрације:
1% за концентровани водник пероксид (1% од 30% је 0,3%)
10% за разблажени водник пероксид (10% од 3% је 0,3%)

## Slide 39
Rp/ Hidrogeni peroxidi sol. dil 50,0
30 %H2O2 3 грама концентрованог 30% (3-0)
3%
0 % 27 грама (30 – 3) воде
30 грама раствора 3 % H2O2
30 гр. 3% H2O2 : 3 гр. 30% H2O2 = 50 гр. 3% H2O2 : X гр.30% H2O2
X = 5 грама 30 % H2O2
То значи да се одмерава 5 грама 30% H2O2 и додаје 45 грама воде да би се добило 50 грама 3% раствора H2O2.
Издавање и сигнатура: у бочици од 50 грама са црвеном сигнатуром на којој ОБАВЕЗНО ПИШЕ РАЗБЛАЖИТИ ЈЕДНУ КАШИКУ СА ПОЛА ЧАШЕ ВОДЕ.

## Slide 40
Rp/ Aethanoli diluti 25,00
D. S. Споља
Због контракције волумена до којег долази када се помешају запремине воде и алкохола за разблаживање се користе искључиво тежински проценти.
Проценти наведени у прописима рецепата за припрему алкохола су волуменски.
96% волуменских (подаци из таблица Ph. Jug. IV )
96,03 вол % : 93,87 теж % = 96 вол % : x теж %
x = 93,84 % тежинских
70 % волуменских
70,03 вол % : 62,43 теж % = 70 вол % : x теж %
x = 62,4 % тежинских

## Slide 41
Rp/ Aethanoli diluti 25,00
D. S. Споља
93,84 % тежинских 62,4 грама 96% етанола (62,4 - 0)
62,4 % тежинских
0 %
вода 31,44 грама воде (93,84 – 62,4)
_____________________________
93,84 грама етанола 62,4 % тежинских (тј. 70% вол)
За наведених 25 грама препрата из рецепта важи следећа пропорција:
62,4 грама 96 % : 93,84 грама 70% вол = x грама 96 % : 25 грама 70 %
x = 16,62 грама 96% етанола
25 грама препарата - 16,62 грама 96% етанола = 8,3 грама воде