## Slide 1
Обрада потенциометријских и
спектрофотометријских резултата мерења

## Slide 2: Кисело-базне особине лекова
Већина лекова представља слабе базе или слабе киселине.
Слабе киселине и базе дисосују у растворима у различитом степену, у зависности од pH раствора (степен дисоцијације ),
овај ефекат утиче на апсорпцију и дистрибуцију лека у организму (биорасположивост)
Биорасположивост лека примењеног интравенозно је 100%.
Уколико се лек примени другим путем (нпр. орално), његова биорасположивост опада (услед непотпуне апсорпције и метаболизма прве фазе).

## Slide 3: Henderson-Hasselbalch-ова једначина
Базе (коњуговане киселине)
Киселине
HA ⇄ H+ + A–
BH+ ⇄ B + H+
pKa = -log10Ka
-logKa:
pKa + pKb = 14
+
=
[A-]
[HA]
pH
pK
a
log
[B]
[BH+]
pH
pK
a
+
=
log
[HA]
]
A
[
]
H
[
K
-
a
+
=

## Slide 4: pKa = -log10Ka
Јачина киселина и база зависи од њихове константе дисоцијације (pKa)
На основу pKa вредности не може се закључити да ли је једињење киселина или база
На основу познате pKa вредности може се израчунати pH воденог раствора киселине или базе
Фракција лека која се налази у нејонизованом облику у раствору је у функцији константе дисоцијације лека и pH вредности раствора околине у којој се лек налази

## Slide 5
ПОРЕЂЕЊЕ ЈАЧИНА КИСЕЛИНА
1. pKa (CH3COOH) = 4.7
2. pKa (ClCH2COOH) = 2.7
Која киселина је јача?
Колико пута?
pKa(2) – pKa(1) = 2.7 - 4.7 = -2
pKa = -logKa, antilog 2 = 100
Киселина 2 је 100 пута јача од киселине 1

## Slide 6: ОДРЕЂИВАЊЕ СТЕПЕНА ЈОНИЗАЦИЈЕ ЛЕКА ПРИМЕНОМ HENDERSON-HASSELBALCH-ове ЈЕДНАЧИНЕ
+
=
[A-]
[HA]
pH
pK
a
log
Степен јонизације лека = =
Степен јонизације лека =
Степен јонизације лека (%) =
За киселине

## Slide 7: ОДРЕЂИВАЊЕ СТЕПЕНА ЈОНИЗАЦИЈЕ ЛЕКА ПРИМЕНОМ HENDERSON-HASSELBALCH-ове ЈЕДНАЧИНЕ
За базе
[B]
[BH+]
pH
pK
a
+
=
log
Степен јонизације лека =
Степен јонизације лека (%) =

## Slide 8: Пример: ефедрин у плазми
Израчунати проценат дозе ефедрина који ће бити јонизован у плазми,
pH 7.4.
% јонизованог лека на pH 7.4 = 99,37%
% нејонизованог лека на pH 7.4 = 0,63 %
pKa = 9.6
)
log(
1
100
%
9.6
7,4
anti
лека
јонизованог
-
+
=
Степен јонизације лека (%) =

## Slide 9: Пример: пентoбарбитон у плазми
Израчунати проценат дозе пентобарбитона који ће бити јонизован у плазми,
pH 7.4.
% јонизованог лека на pH 7.4 = 20,1%
% нејонизованог лека на pH 7.4 = 79,9 %
pKa = 8.0
)
log(
1
100
%
7,4
8,0
anti
лека
јонизованог
-
+
=
Степен јонизације лека (%) =

## Slide 10: Методе одређивања константи протоновања лека и константи стабилности комплекса
Реакције протоновања лека и образовања комплекса (лек-супстрат) доводе до измене колигативних особина раствора:
    апсорпције,
    електродног потенцијала,
    коефицијента расподеле,
    интезитета расуте светлости,
    електрофоретске покретљивости итд.).
Експерименталне методе које се користе за одређивање константи протоновања и константи стабилности комплекса се заснивају на мерењу неких од колигативних особина.

## Slide 11: Методе одређивања константи протоновања лека и константи стабилности комплекса
У зависности која се колигативна особина одређује све експерименталне методе се могу поделити на:
    електрохемијске методе,
    спектрофотометријске методе,
    поларографске методе,
    методе засноване на јонској измени,
    методе засноване на екстракцији,
    методе засноване на мерењу растворљивости,
    NMR методе,
    кинетичке методе и
    остале методе.

## Slide 12: Методе одређивања константи протоновања лека и константи стабилности комплекса
Да би се на основу експерименталних података (pH раствора, EMS, апсорбанце и др.) одредиле константе протоновања лека и константе стабилности комплекса потребно је добијене експерименталне резултате обрадити математичким методама.
Полазећи од тога која је техника мерења употребљена и какав је прилаз обради експерименталних података математичке методе се могу поделити у две групе:
    Методе код којих техника мерења није од опредељујућег утицаја већ се заснивају на општем разматрању равнотежа у комплексирајућим срединама. У ове методе убрајају се: Bjerrum-ова, Leden-ова, Froneus-ова и Jobb-ова метода.
    Методе које при обради експерименталних података користе величине специфичне за примењену технику мерења.

## Slide 13: Електрохемијске методе
Електрохемијске методе за разлику од осталих метода су потпуно независне.
Користе се под предпоставком константног коефицијента активности.
Константност коефицијента активности се најчешће постиже употребом одговарајуће јонске средине раствора.
У електрохемијске методе спадају:
    потенциометријске,
    поларографске,
    волтаметријске,
    кондуктометријске и
    кулометријске методе.

## Slide 14: Потенциометријске методе
Потенциометријске титрације могу се применити и у неводеној средини за одређивање киселинских константи слабих киселина и база.
Потенциометријске титрације примењују се за одређивање киселинских константи код:
    фармаколошки активних супстанци
    протеина
    нуклеинских киселина
    алкалоида
    хормона

## Slide 15: Потенциометријске методе
Потенциометријске методе се могу поделити на:
директну потенциометрију - раствор се припрема са одговарајућом концентрацијом јона метала и лиганда за свако мерење потенцијала
потенциометријску титрацију - мери се промена потенцијала индикаторске елекртоде са променом састава раствора при додатку титрационог реагенса.
Код потенциометријских титрација могу се пратити промене концентрације:
- металног јона (јон селективне електроде)
- концентрације лиганда (јон селективне електроде) и
- промене концентрације водоничног јона (водонична,
нинхидронова или стаклена електрода)

## Slide 16: Потенциометријске методе
индикаторска електрода испитивани раствор референтна електрода
Потенцијал стаклене електроде је директно пропорционалан концентрацији водоничних јона у раствору:
где је E0 стандардни потенцијал елктроде, Q = RTln10/F, Nerst-ов фактор електроде а Ej је дифузиони потенцијал.

## Slide 17: ЕЛЕКТРОДЕ
референтне
индикаторске
полућелије са тачно познатим електродним потенцијалом Eref који не зависи од концентрације аналита ни од концентрација других јона присутних у испитиваном раствору
уроњене у раствор аналита развијају потенцијал Eind који зависи од активитета аналита
ref. elektroda elektrolitički most rastvor analita ind. elektroda
Eref
Eind
EMS = Eind. – Eref.

## Slide 18: Референтне електроде
Референтна електрода – Сребро/сребро-хлоридна електрода
Eo = +0,199 V

## Slide 19: Референтне електроде
Референтна електрода – Каломелова електрода (ZKE)
Hg2Cl2(s) + 2e–  2Hg(l) + 2Cl–(aq)
Eo = +0.2376 V
0,1 mol/l
1 mol/l
~ 4.6 mol/l (zas.)

## Slide 20: ЕЛЕКТРОДЕ ЗА МЕРЕЊЕ pH
Индикаторске мембранске електроде – стаклене електроде
Мере pH
Мембрана од силицијум- диоксида, калцијум оксида, натријум оксида (литијум оксида)
Мембрана се понаша као катјонски измењивач јона
Активирање мембране (почетна измена јона уз влажење у воденом раствору)
Кондиционирање електроде (држање мембране у контакту са ратвором одређеног pH, најчешће благо киселог)

## Slide 21: ЕЛЕКТРОДЕ ЗА МЕРЕЊЕ pH
Попречни пресек активиране стаклене мембране
Средњи део мембране даје велику електричну отпорност
Активирање и кондиционирање електроде је веома битно, јер се одржавањем њене влажности, држањем у благо киселом воденом раствору чува њена осетљивост на хидронијум јоне!!!
Индикаторске мембранске електроде – стаклене електроде

## Slide 22
Недостаци стаклене електроде
у веома киселој средини (pH испод 1) губи се линеарна зависност потенцијала и концентрације јона
у базној средини (pH изнад 9 или 11) потенцијал се успоставља као мешана функција концентрације H+ јона и концентрације јона алкалних и земноалкалних метала
лако ломљење – нове конструкције електрода су увек са пластичном заштитом мембране
електрода “брзо” губи осетљивост, за пола до три године у зависности од одржавања
Индикаторске мембранске електроде – стаклене електроде

## Slide 23
Због асиметричног потенцијала приликом мерења стакленом електродом увек се ради претходна калибрација према познатим пуферским растворима
Временом се смањује нагиб потенцијала стаклене елелктроде (59.16 mV) па је то додатни разлог за калибрацију
Пре сваке употребе стаклене електроде потребно је извршити правилно калибрисање стандардним растворима познате pH вредности !!!
Индикаторске мембранске електроде – стаклене електроде

## Slide 24
Индикаторске мембранске електроде – комбинована електроде
Измерени потенцијал једнак је збиру разлика потенцијала између две електроде. Највећи значај имају два потенцијала:
Дифузиони потенцијал који се јавља на контакту (електролитичкој вези) мерног раствора (спољашњег) и раствора спољашње референтне електроде
Мембрански потенцијал (највећи и најважнији јер је директна функција концентрације H+ јона у мерном раствору)
(порозна веза која омогућава спору дифузију електролита)

## Slide 25: ЈОН-СЕЛЕКТИВНЕ ЕЛЕКТРОДЕ
Одређивање траје само кратко време.
Потребна је само мала количина раствора (до 0,01 cm3).
Постоји могућност континуалног праћења концентрације јона у проточним системима (F-, NH4+, CN-).
Од 1965. год. јон селективне електроде за стебро и халогене
су почеле комерцијално да се производе.

## Slide 26
Потенцијал стаклене електроде је директно пропорционалан концентрацији водоничних јона у раствору:
где је E0 стандардни потенцијал електроде, Q = RTln10/F, Nerst-ов фактор електроде а Ej је дифузиони потенцијал.
Потенцијал стаклене електроде
Q - нагиб потенцијала стаклене електроде (59.16 mV)

## Slide 27
Одређивање завршне тачке титрације, E0 и Ej
Тачка еквиваленције код киселинско-базних титрација може се одредити применом различитих метода, као што су:
    метода превојне тачке,
    првог и другог извода титрационе криве,
    Gran-ова метода и др.
pKa

## Slide 28
Одређивање завршне тачке титрације, E0 и Ej

## Slide 29
Ова метода има одређених предности у односу на остале методе.
Основне предности су:
није потребно познавати апсолутну вредност концентрације водоничног јона у раствору односно, није потребна калибрација електродног система
није потребан велики број мерења нити је неопходно да се ова мерења врше у близини тачке еквиваленције
може да се користи за одређивање завршне тачке титрације и у растворима у којима метални јон гради комплексна једињења или хидролизује
Gran-ова метода

## Slide 30
(-) referentna elektroda | titracioni rastvor | staklena elektroda (+)
U tački ekvivalencije je:
Gran-ова метода

## Slide 31
(-) referentna elektroda | titracioni rastvor | staklena elektroda (+)
Gran-ова метода

## Slide 32
Gran-ов дијаграм за потенциометријску титрацију јаке киселине
(95,0 mmol/dm3 HNO3) са јаком базом (125,9 mmol/dm3 NaOH)
(-) referentna elektroda | titracioni rastvor | staklena elektroda (+)
Gran-ова метода

## Slide 33
Gran-ов дијаграм за потенциометријску титрацију 5,98 mmol/dm3 Fe(III)-јона са 56,19 mmol/dm3 NaOH у 0,5 mol/dm3 (Na)NO3
(-) referentna elektroda | titracioni rastvor | staklena elektroda (+)
Gran-ова метода

## Slide 34
Одређивање завршне тачке титрације, E0 и Ej
Одређивање E0 при потенциометријској титрацији 5,98 mmol/dm3 Fe(III)-јона са 56,19 mmol/dm3 NaOH у 0,5 mol/dm3 (Na)NO3
h - концентрација слободних водоничних јона у раствору

## Slide 35: Потенциометријско одређивање јонизационих константи
Монопротичне киселине
Дисоцијација:
HA  H+ + Aˉ
или грађење:
H+ + Aˉ  HA
константа грађења или протоновања

## Slide 36
Графичко одређивање киселинских константи
Bjerrum-ова метода – заснива се на анализи функционалне зависности средњег лигандног(протонског) броја, n од равнотежне концентрације слободног лиганда.
Средњи протонски број - просечан број протона везаних по молу базе, CA
Математичке методе за обраду резултата мерења

## Slide 37
У киселом раствору се члан [OHˉ] може занемарити:

Зависност функције
од [H+]
представља праву која пролази кроз координатни почетак
са нагибом који одговара 1/Kkc, односно Kpc

## Slide 38
Средњи лигандни број
израчунава се из експерименталних података:
Јака киселина H+X- се по потреби додаје у раствор да сузбије протолизу испитиване киселине.
Концентрација слободних водоничних јона [H+] добија се из pH-мерења, а [NaOH] је концентрација додате јаке базе при титрацији.
У току титрације долази до промене V - па се за тачно одређивање киселинске константе мора извршити одговарајућа корекција концентрација свих честица.

## Slide 39
Графичко одређивање киселинских константи могуће и помоћу нелинеарне зависности (non-linear curve fitting).
Једначина функције грађења монопротичне киселине
може се трансформисати у облик:
зависи само од [H+]
Графичко одређивање киселинских константи
pcH (=-log[H+])

## Slide 40
Дипротичне киселине и базе
Две јонизујуће групе (H2A)
Потенциометријска титрација своди се
на сукцесивну титрацију обе групе (I = const.)
Киселинско-базне равнотеже у воденом раствору
дипротичне киселине H2A :
H2A  H+ + HAˉ A2- + H+  HAˉ
HAˉ  H+ + A2- HAˉ + H+  H2A

## Slide 41
Парцијалне киселинске константе дате су изразима:
Тотална константа дисоцијације је:
где је βk2 = Kk1· Kk2 или Kk2 = βk2/βk1

## Slide 42
= CA = [H2A] + [HA-] + [A2-]
[H]tot =
2[H2A] + [HA-] + [H+] - [OH-]

## Slide 43
Парцијалне константе протонације базе:
или тотална

## Slide 44
Вредност леве стране једначине може се израчунати
у свакој тачки из експерименталних података

## Slide 45
Kk1/Kk2 >> 104
0 ≤ ≤ 1
1 ≤ ≤ 2


Kk1/Kk2 < 104
nagib
odsečak

## Slide 46
Израчунавање pKa вредности:
коришћењем компјутерских програма
GaussG, Letagrop, Miniquad, SQUAD,
Psequad, Superquad, Hyperquad2008
Математичке методе за обраду резултата мерења

## Slide 47
OXO (L5): - 3-hydroxy-2-methyl-1-[3-(4-phenyl-piperazin-1-yl)-propyl]-1H-pyridin-4-one
Chart: 

## Slide 50: Оптичке методе анализе
Funkcionalni dijagram optičkih metoda analize

## Slide 51: ПОДЕЛА ОПТИЧКИХ МЕТОДА
Спектроскопске:
Емисионе Апсорпционе
-Спектрографија
-Пламена фотометрија
-Флуориметрија
-Рендгенска спектроскопија
-Раманска спектроскопија
-итд.
Емисоне методе
Смањење енергије испитиване супстанце, отпуштањем енергије у виду ел.маг. зрака након побуђивања - ЕМИСИЈА
-Колориметрија
-Спектрофотометрија
-ААС
-итд.
Апсорпционе методе
Интеракцијом енергије ел.маг. зрака и испитиване супстанце долази до повећања енергије испитиване супстанце - АПСОРПЦИЈА

## Slide 52: ЗАКОНИ АПСОРПЦИЈЕ
Ова једначина представља општи закон смањења интензитета зрачења у слоју транспарентне супстанце, дебљине b и назива се Ламбертов закон.
Lambert – Beerov закон – основа за квантитативну анализу
 - моларни апсортивитет и има димензију dm3mol-1cm-1

## Slide 53: Спектрофотометријске методе за одређивање киселинских константи
Супстанце слабо растворне у води (< 10-3 mol/dm3) нису погодне за потенциометријско одређивање (мала разлика [H]tot - [H+] доводи до великих грешака).
Врло јаке (pKk < 2) или врло слабе (pKk > 12) киселине или базе нису погодне за потенциометријску титрацију (показују знатну разлику [H]tot - [H+] само при високим C).
Супстанце растворне само у неводеним растварачима такође нису погодне за потенциометријско испитивање.
Примена могућа само код супстанци које апсорбују у UV или видљивој области и код којих је место протонације или депротонације коњуговано са хромофорним центром или му припада.
Засноване на мерењу спектралних промена изазваних протонацијом или депротонацијом супстанце у растворима различите киселости.
Услов: разлика у спектрима протонованог и депротонованог облика.

## Slide 54
Експериментални поступак:
Серија раствора испитиване супстанце исте C и различите киселости  апсорпциони спектри A = f(λ)
Најнижа pH – спектар чистог протонованог облика, највиша – спектар чистог депротонованог облика.
Уколико се ови спектри међусобно разликују мерењем апсорбанције одређује се концентрациони однос киселинско-базног пара при датој pH-вредности
(услов: оба облика следе Lambert-Beer-ов закон)
Прелиминарна испитивања:
Да ли се спектри протонованог и депротонованог облика међусобно разликују ?
При којим условима у раствору постоје у чистом облику?
спектри раствора испитиване супстанце (око 10-4 mol/dm3) у раствору HCl и NaOH, C = 10-2 mol/dm3 (pH ~ 2 и 12)
 спектри на pH ± 1 и ако је разлика < 1%  спектри одговарају чистим облицима.

## Slide 55
UV-Vis spectra: Cthimaltol = 5.10 x 10-5 mol/dm3, 0.1 mol/dm3 KCl, 15% MeOH

## Slide 56
Монопротична киселина HA:
Aλ(HA), Aλ(Aˉ) i Aλ = апсорбанције чистих облика HA и Aˉ и њихове смеше
λ(HA) и λ(A-) = моларне апсорптивности на датој таласној дужини
b = дужина радне кивете
Апсорбанца је адитивна величина

## Slide 57
Спектрофотометријска
Henderson-Haselbahova једн.

## Slide 58
Linearizacija titracione krive
права са нагибом +1 и одсечком –pKk
Морају се познавати апсорбанције чистих облика HA и Aˉ!

## Slide 59
Уколико није могуће одредити спектре чистих облика:
Односно:
Или:
За одређивање Kk потребно познавање A само једног чистог облика!

## Slide 60: Нумеричко одређивање pKk помоћу линеарних једначина

сразмерно
Ако се унесу A – pH подаци за сваку тачку могуће је израчунати Kk

## Slide 61
Ако апсорбанције оба облика није могуће одредити, онда
Састављањем три једначине са три Aλ / (pH) податка,
добија се систем једначина који се решава уобичајеним
поступком у односу на непознате (x, y, z).

## Slide 62: Метода нелинеарног фитовања
Уколико су доступни одговарајући програми, има знатне предности у односу на све претходне методе.
Истовремена обрада свих титрационих кривих Aλ (pH), односно комбинација свих експерименталних података.
Није неопходно познавање A чистих облика (Aλ(HA) и Aλ(A-))
Заснива се на итеративном поступку приближавања израчунате Aλ (pH) криве са експерименталном.
За почетак итерације довољни су Aλ (pH) подаци и грубо одређена или претпостављена pKk-вредност.
GaussG, Letagrop, Miniquad, SQUAD,
Psequad, Superquad, Hyperquad2008

## Slide 63
Chart: 
UV-Vis спектар