## Slide 1
Универзитет у Крагујевцу
Факултет медицинских наука
Интегрисане академске студије фармације
И16 Обрада резултата мерења
15. Централни композициони и Box-Behenken дизајн
доц. др Мирослав Соврлић
Школска 2019/2020. година

## Slide 2: Оптимизација
За дефинисање оптимума углавном се користи методологија одговора површина (engl.-response surface methodology, RSM).
Методологија одговора површине је мултиваријантна техника која математички повезује испитивани експериментални домен са теоријским дизајном кроз функцију одговора.
За моделовање одговора површина најчешће се користе два приступа, централни композитни дизајн (engl.-central composite design, CCD) или Box-Behnken дизајн.
Испитивани параметри који се оптимизују имају три или пет нивоа, али се све могуће комбинације не појављују у матрици са распоредом нивоа фактора

## Slide 3: Методе оптимизације
Успешна метода оптимизације има следећа својства:
она обухвата серију ексерименталних услова који обезбеђујуоптимални одзив, или, бар одзив који је близак оптималном, а све то са најмањим могућим бројем експерименталних испитивања;
брзина и предности су од изузетног значаја, а често је довољно применити методу која је близу оптималне, али са најмањим бројем корака.

## Slide 4: Избор дизајна
Одабир дизајна који ће се користити за одговарајући проблем зависи од врсте испитиваних фактора, њихових интервала варирања, прихватљивог броја експеримената, очекивања аналитичара.
Важна карактеристика сваког дизајна је број нивоа на којима се испитују фактори.
Дизајни за оптимизацију методе најчешће анализирају три нивоа за сваки фактор што омогућава апроксимацију функције циља полиномом другог степена, чије променљиве одговарају посматраним факторима.
Уколико се очекује да ће и линеарна функција моћи да опише зависност на одговарајући начин, могућа је и примена пуног факторског дизајна који испитује два нивоа фактора.

## Slide 5: Централни композициони дизајн
Централни композитни дизајн, садржи уграђени факторијски или фракционисани факторијски дизајн са централним тачкама које се увећавају групом аксијалних тачака, које омогућавају да се уради процена закривљења на површинском дијаграму.
Централни композитни дизајн, садржи два пута више аксијаних тачака у односу на број испитиванихпараметара. То значи да аксијалне тачке представљају нове нивое (ниски и високи) за сваки испитивани параметар.

## Slide 6: Централни композициони дизајн
Пун факторски дизајн, 2к експеримената + централне тачке
Звезда дизајн, 2*к експеримената
Звезда дизајн гради се тако што се један фактор варира од - α до + α док се сви остали држе на константном нивоу α је вредност која се унапред задаје
x1 | x2
-1 | -1
+1 | -1
-1 | +1
+1 | -1
0 | 0
x1 | x2
-α | 0
+ α | 0
0 | - α
0 | + α

## Slide 7
ЦКД се састоји из пуног факторског дизајна са 2к експеримената, звезда дизајна са 2*к експеримената и репликација у централној тачки
ЦКД испитује факторе на 5 нивоа: - α, -1, 0, +1 и + α
α вредност за звезда дизајн обично се бира тако да дизајн буде rotable т.ј. да све испитиване тачке буду једнако удаљене од централне тачке
За 2 фактора α = 1,41
За 3 фактора α = 1,68

## Slide 8
Ако се одабере да α буде +/- 1 добија се ЦКД “оријентисан ка центру” – face-centered ЦКД који није rotable али је лакши за креирање експерименталног плана
ЦКД који је “оријентисан ка центру” испитује факторе на 3 нивоа
x1 | x2 | x3
-1 | -1 | -1
+1 | -1 | -1
-1 | +1 | -1
+1 | +1 | -1
-1 | -1 | +1
+1 | -1 | +1
-1 | +1 | +1
+1 | +1 | +1
+ 1 | 0 | 0
-1 | 0 | 0
0 | +1 | 0
0 | -1 | 0
0 | 0 | +1
0 | 0 | -1
0 | 0 | 0

## Slide 9: Централни композициони дизајн
Ова врста дизајна за одређивање оптимума изабраних фактора користи квадратни модел, као и методологију површине одговора која представља геометријску презентацију одговора система у оквиру експерименталног региона у функцији једног или више фактора
Добијени одговор може бити приказан као линија у дводимензионалном простору (испитује се један фактор), површина у тродимензионалном простору (два фактора се испитују) или хиперповршина у вишедимензионалном простору (испитује се већи број фактора).
На овај начин је једноставно утврдити оптималну вредност за одређени фактор, јер она представља минимум или максимум на добијеној површини одговора.

## Slide 10: Box-Behenken-ов дизајн
BB дизајн представља значајну алтернативу ЦКД-у јер захтева мањи број експеримената и приближно је „rotable“
Тачке се налазе на средини ивица експерименталног простора
Сви фактори се испитују на 3 нивоа
Нема тачака у угловима коцке, посебно је користан када су екстремне комбинације немогуће за експериментално извођење

## Slide 11: Box-Behenken-ов дизајн
Економичан је, будући да за к = 3 захтева свега 13 експеримената. Треба нагласити да је, иако се може извести из коцке, он у својој природи је сферичан, па део кубичне домене није покривен резултирајућим моделом. Екстраплоцију у овом делу потребно је избегавати.
Box-Behnken дизајн за k = 3.

## Slide 12: Box-Behenken-ов дизајн
Box-Behenken-ов дизајн се користи уколико није могуће употријебити ЦЦД будући су вредности нивоа често физички лимитиране на строго дефинисане вредности за одређени процес или систем.
Box-Behenken-ов дизајн има нижу поузданост од ЦЦД дизајна. Дакле, кад год је могуће вредности нивоа варирати по вољи препоручљиво је користити ЦЦД план. Велика предност ЦЦД дизајна је могућност секвенцијалног извођења.
Истраживање се може започети употребом факторског дизајна на два нивоа. Уколико се додатком централне тачке покаже да је реч о линеарном моделу, истраживање се може проширити додатним мерењима уводећи осне тачке ЦЦД дизајна.

## Slide 13
Комбинација три 2к пуна факторска дизајна + репликације у централној тачки
x1 | x2 | x3
-1 | -1 | 0
+1 | -1 | 0
-1 | +1 | 0
+1 | +1 | 0
-1 | 0 | -1
+1 | 0 | -1
-1 | 0 | +1
+1 | 0 | +1
0 | -1 | -1
0 | +1 | -1
0 | -1 | +1
0 | +1 | +1
0 | 0 | 0

## Slide 14
Пример примене ЦКД или ББ дизајна у фармацеутској анализи:
Потребно је оптимизирати раздвајање две фармацеутски активне супстанце HPLC методом
Скрининг дизајном идентификовнани су следеће фактори који битно утичу на раздвајање и дефинисани су опсези у којима ће се они испитивати:
Одлучено је да ће одговор система који ће се пратити бити фактор резолуције између испитиваних супстанци, Rs
X1 – садржај ацетонитрила |  | X2 – pH вредност мобилне фазе | 
Стварна вредност | Кодирана вредност | Стварна вредност | Кодирана вредност
20 | -1 | 2 | -1
40 | +1 | 4 | +1

## Slide 15
Одабиром ЦКД или ББ дизајна добићемо експериментални план са дефинисаним начином варирања фактора X1 и X2 и након извођења експеримената забележићемо добијене вредности за факторе резолуције
ЦКД ПЛАН |  | 
x1 | x2 | Rs
-1 | -1 | 1,2
+1 | -1 | 1,3
-1 | +1 | 2
+1 | -1 | 2,1
-1 | 0 | 1,7
+1 | 0 | 2,3
0 | -1 | 1,5
0 | +1 | 1,1
0 | 0 | 2

## Slide 16
Из добијених вредности Rs за дате комбинације X1 и X2 биће могуће успоставити квадратну зависност испитиваног одговора од промењивих (јер су и ЦКД и ББ дизајни површине одговора који омогућавају добијање овакве зависности)
То значи да би математички модел у датом случају могао изгледати:
Rs = 1,84 + 0,13 ацетонитрил + 0,2 pH + 0,01 ацетонитрил*pH + 0,23 ацетонитрил2 – 0,46 pHx22
Оваква једначина омогућава нам да за сваку одабрану вредност ацетонитрила и pH израчунамо колики ће бити фактор резолуције између испитиваних супстанци без извођења експеримната!
Коначно, конструисањем површине одговора, моћи ћемо да уочимо регион где је фактор резолуције максималан и да у тој области графички очитамо вредности ацетонитрила и pH

## Slide 18
На основу коефицијената полинома можемо проценити утицај који фактори и интеракције имају на одговор:
предзнак + указује да се повећањем вредности фактора повећава и одговор
предзнак - указује да се смањењем вредности фактора смањује и одговор
Што је већа апсолутна вредност коефицијента, то је већи утицај датог фактора или интеракције
Значај тог утицаја може се проценити статистички студентовим т тестом
Софтверски пакети аутоматски рачунају статистичку значајност коефицијената и указују на значајне факторе и интеракције

## Slide 19
Оптимизација је могућа само ако добијени математички модел заиста тачно описује испитивани систем!
Поузданост модела мора се прво потврдити статистичким параметрима!

## Slide 20
Статистички се процењује колико је укупно варирање међу одговорима Rs добијено у свим експериментима
-израчуна се средња вредност одговора Rs
-измере се одступања свих појединачних одговора од средње вредности
укупно одступање процењује се као SStot
у оквиру SStot један део варирања који се означава са SSreg требало би да се објасни варањима фактора у оквиру експеримената тј. добијеним математичким моделом
остатак варирања у оквиру SStot не може се објаснити регресијом и означава се са SSres – сума квадрата одступања
SStot = SSreg + SSres
Варирање одговора |  | 
x1 | x2 | Rs
-1 | -1 | 1,2
+1 | -1 | 1,3
-1 | +1 | 2
+1 | -1 | 2,1
-1 | 0 | 1,7
+1 | 0 | 2,3
0 | -1 | 1,5
0 | +1 | 1,1
0 | 0 | 2

## Slide 21: R2 – коефицијент детерминације (0 – 1)
Израчунава се вредност R2 који показује који део укупног варирања одговора може да се опише математичким моделом R2 = SSreg/SStot
Ако се добије велика вредност R2 нпр. 0,90 то значи да је математички модел заиста добро описао испитивани одговор, т.ј. да је одговор Rs под великим утицајем варирања испитиваних фактора
Ако се добије мала вредност R2 нпр. 0,2 то значи да Rs варира релативно независно од испитиваних фактора. Мала вредност R2 показује да наш модел не описује систем адекватно и да се не може користити.

## Slide 22
Међутим, варирања која модел не може да објасни могу потицати и од експерименталне грешке која је неизоставна, а не само од неадекватности модела! За процену експерименталне грешке неопхоне су репликације (најчешће у централној тачки).
У свим овим експериментима требало би да Rs вредности теоријски буду једнаке, међутим због експерименталне грешке оне варирају
x1 | x2 | Rs
0 | 0 | 2
0 | 0 | 2,1
0 | 0 | 1,9
0 | 0 | 2,2
0 | 0 | 1,7
0 | 0 | 2

## Slide 23
Стога следи да се сума квадрата одступања која се не може објаснити моделом може поделити на суму квадрата одступања која потиче од експерименталне грешке SSpe (pe – pure error) и суму квадрата која потиче строго од неадекватности модела SSlof (lof – lack of fit)
Lack of Fit тест процењује који део варирања одговора који се не може објаснити моделом потиче од експерименталне грешке. Може се испоставити да су сва факторским променама необјашњива варирања одговора заправо последице чисте експерименталне грешке, тако да ће наш модел у том случају бити добар
Adjusted R2 – узима у обзир број степени слободе т.ј. коригује процену поузданости модела на основу броја експеримената из којих је он изведен
Predicted R2 – мери колико добро модел предвиђа вредност одговора
Да би се сматрао поузданим, математички модел мора показати велике вредности R2 и Lack of Fit вредност која статистички није значајна!

## Slide 24: ЗАКЉУЧЦИ
Веома често један сет експеримената није довољан па се подаци из првог сета користе у циљу:
Елиминисања нежељених фактора
Поновног дефинисања области извођења експеримента
Модификације постављеног математичког модела