## Slide 1: КОНЦЕНТРАЦИОНЕ ЕЛЕКТРОХЕМИЈСКЕ ЋЕЛИЈЕ pH-метар
12. недеља
Доц. др Снежана Јовановић Стевић
2023/24. год.
Notes: <number>

## Slide 2: Референтне електроде Референтне електроде су напонске електрохемијске ћелије, које се користе да би се формирали уређаји у којима се у односу на потенцијал ових електрода мери потенцијал, било других ћелија или других електрода. Референтне електроде су: 1. стандардна водонична електрода 2. метал-нерастворна со електрода (каломелова електрода, и Ag/AgCl електрода 3. јон-селективна: pH електрода
Notes: <number>

## Slide 3
Потенцијале појединачних оксидационих или редукционих реакција није могуће измерити, јер се процеси оксидације и редукције одвијају истовремено. Напонска ћелија мора увек имати оксидациону и редукциону полућелију. Електрохемијски потенцијал полућелије мора бити дефинисан у односу на стандардну полућелију.
Као стандардна полућелија узима се полућелија у којој се одвија редукциона реакција редукције водоника, за чији се стандардни потенцијал узима да је једнак нули.
H+(1.0M)|H2(1atm)
2H+ + 2e  H2
E° = 0.00v
1. СТАНДАРДНА ВОДОНИЧНА ЕЛЕКТРОДА
Notes: <number>

## Slide 4
Није могуће направити електроду од гасовитог водоника, тако да се уместо тога користи платинска електрода превучена слојем сунђерасте платине (платинисане платине или црне платине).
Познато је да се платина не раствара у киселинама. Оксидациона способност платине је далеко мања од потенцијала водоника да се оксидује, тако да се платина неће у присуству водоника оксидовати, биће инертна.
Гасовити водоник ће се адсорбовати на платини, која ће додатно још бити катализатор у реакцији између H+ и H2.
H+(1.0M)|Pt, H2(1atm)
H2 гас1atm
Pt црна
СТАНДАРДНА ВОДОНИЧНА ЕЛЕКТРОДА
Повезивањем стандардне водоничне електроде са другим полућелијама у електрохемијску напонску ћелију могуће је мерити електрохемијски потенцијал других ћелија.
Notes: <number>

## Slide 5
Повезујући ову електроду са другим анодним или катодним ћелијама измериће се стандардни електрохемијски потенцијали ћелија, биће измерен стандардни редукциони потенцијал дате хемијске врсте (табличне вредности РП).
Ако се стандардна водонична електрода повеже са другом полућелијом где је концентрације електролита 1М тада ће укупан потенцијал ћелије бити, потенцијал ћелије у стандардним условима:
Zn(s) + 2H+(aq)  Zn2+(aq) + H2(aq)
Eoc= Eokat – Eoanod
0.0- ( -0.76) = 0.76V
EoZn= 0.76V
Notes: <number>

## Slide 6: 2.Метал-нерастворна со електрода (каломелова електрода, и Ag/AgCl електрода)
Стандадрна водонична електрода није згодна за употребу јер има низ недостатака између осталог лако може да се контаминира кисеоником или органским сустанцама, зато се практично у многим уређајима као референтна електрода користи електрода коју чини метал и његова нерастворна со. Код тог типа електроде потенцијал зависи од концентрације анјона у раствору. Таква је Ag/AgCl електрода.
Ag+ + e–  Ag AgCl  Ag+ + Cl– укупна реакција: AgCl + e–  Ag + Cl– Eо = 0.22 V AgCl (s) + e–  Ag (s) + Cl– (засићен раствор)
Ag | AgCl | Cl–
Notes: <number>

## Slide 7: Концентрационе напонске електрохемијске ћелије
Notes: <number>

## Slide 8: Зависност електрохемијског потенцијала од концентрације:
У било којој РЕД-ОКС реакцији промена гибсове слободне енергије је једнака:
Одакле следи да је укупни електрохемијски потенцијал ћелије: изражен Нернстовом једначином:
Зависи од стандардног потенцијала и односа концентрације врсте која се оксидовала и врсте која се редуковала, па се једначина може написати у следећем облику:
Notes: <number>

## Slide 9
Из претходне једначине следи да ће укупни потенцијал ћелије зависити и од концентрације у раствору врсте која се оксидовала и врсте која се редуковала.
Колики ће бити потенцијал ћелије :
Zn(s) + Cu2+(aq)  Zn2+ (aq) + Cu(s) E °= 1.10 V
Будући да се пренесе 2 мола електрона, на 298 К вредност потенцијала ће бити:
Ако концентрације јона у свакој полу-ћелији нису стандардне 1.0 М већ имају вредности у свакој полућелији [Zn2+]=0.005М, и [Cu2+] = 0.50 М?
Потенцијал ћелије је већи од стандардног потенцијала ћелије.
    Zn(s) | Zn2+(aq) || Cu2+(aq) | Cu(s)
    У којој се одвија окс-ред реакција:
Notes: <number>

## Slide 10
Cu2+
Cu(s)
SO42-
Cu2+
SO42-
Cu(s)
Ес=0V
1 M
1 M
Обе полућелије су идентичне па је:
оEc = EоCu – EоCu = 0 (у стандардним условима када је концентрација у обе полућелије једнака 1M.
Cu2+
Cu(s)
SO42-
Cu2+
SO42-
Cu(s)
Ес V
a=y mol/l
Шта ће се десити када концентрација у овим ћелијама није иста?
[Cu2+] << [Cu2+]
e-
e-
e-
e-
a=x mol/l
Eo ћелије са обе стране је иста, али је концентрација Cu разликује; Једна ћелија има више јона од друге
Концентрација катјона у анодној полућелији ће расти а катодној полућелији ће опадати, процес ће бити спонтан, тежња да се концентрације изједначе.
Повезивање ћелија ће омогућити кретање електрона из једне полућелије у другу.
Cu(s)|Cu2+ (aq, a=x) || Cu2+ (aq, a=y) |Cu(s)
Cu(s)|Cu2+ (aq, a=x) || Cu2+ (aq, a=x) |Cu(s)
Полупропусна мембрана
Notes: <number>

## Slide 11
Мембрана која спаја два раствора је пропусна само за јоне бакра, x<y:
Концентрациoнa напонска ћелија
Cu(s)|Cu2+ (aq, a=x) || Cu2+ (aq, a=y) |Cu(s)
Oks : Cu(s) → Cu2+ (aq, a=x) + 2е | У полућелији са мањом концентрациојм јона ће се одвијати оксидација, бакар ће губити електроне и прелазити у раствор. Концентрација јона бакра ће у анодном простору расти. Анода ће се растварати.
Red : Cu2+ (aq, a=y) + 2е → Cu(s) | Електрони ће се кретати од аноде ка катоди. На катоди ће се дешавати редукција јонa бакра из раствора веће концентрације ће узимати електрон редуковаће се и таложити се на катоди.
Укупна реакција: Cu2+ (aq, a=y) → Cu2+ (aq, a=x) | Успотавиће се потенцијал концентрационе ћелије
Notes: <number>

## Slide 12
Потенцијал концентрациoне напонске ћелија бакра:
Ако су концентрације у полућелијама X =0.01 mol/l , Y=1 mol/l:
Oks : Cu(s) → Cu2+ (0.01) + 2е
Red : Cu2+(1.0) + 2е → Cu(s)
Укупна реакција је:
Cu2+ (1.0) → Cu2+ (0.01)
Стандардни потенцијал у обе полућелије је исти Еос=0, па ће потенцијал ћелије на 298К бити:
Потенцијал ћелије ће према Нернстовој једначини бити:
Notes: <number>

## Slide 13: Принцип рада концентрационих напонских ћелија
На принципу разлике концентрације јона у два раствора исте врсте базирају се такозване концентрационе галванске ћелије.
Концентрациона напонска ћелија садржи два идентична раствора различитих концентрација у полућелијама који су раздвојени полу пропустљивом мембраном.
M(s)|M+ (aq, a=x) || M+ (aq, a=y) |M(s)
M+(aq,a=y)→M+(aq, a=x)
Стандардни потенцијал у обе полућелије је исти Еос=0. У полућелији са мањом концентрацијом јона М+x одвија се оксидација, а у полућелији са већом М+y концентрацијом редукција па је потенцијал концентрационе ћелије једнак:
Notes: <number>

## Slide 14
Концентрационе електрохемијске напонске ћелије су основа за развој јон селективних електрода међу којима је најпознатија јонселективна електрода за одређивање Н+ концентрације односно рН .
Најважније део концентрационе ћелије је јонселективна мембрана која раздваја два раствора различите концентрације.
Данас постоје јонселективне електроде за скоро све анјоне и катјони.
Notes: <number>

## Slide 15
ПРИНЦИП РАДА pH МЕТРА
Notes: <number>

## Slide 16
Ако се стандардна водонична електрода повеже са другом електродом где је концентрација Н+ јона различита од 1М, и формира концентрациона ћелија, која ова два раствора повезује мембрана која је пропусна само за Н+ јона тада ће:
Оксидациона полуреакција на аноди бити:
H2(g, 1 atm)  2H+(aq, непозната концентрација) + 2e- редукциона полуреакција на катоди бити: 2H+ (aq, 1M) + 2e-  H2 (g, 1 atm)
Укупна реакција у концентрационој ћелији ће бити: 2H+ (1M)  2H+ (непозната концентрација)
Према Нернстовој једначини потенцијал ћелије ће бити:
Измерени потенцијал ћелије директно је пропорционалан вредности рН !
Notes: <number>

## Slide 17
Овако формирана концентрациона ћелија није могла да буде пракитично примењена, јер је имала много ограничења, али је принцип послужио за развој екелектрохемијских система који су омогућили широку могућност мерења pH у најразличитијим системима, а не само у лабораторијским условима.
Принципијелно pH уређаји увек у себи садрже сложену електроду чији потенцијал зависи од концентрације Н+ јона, и са њом повезану у електрично коло другу електроду на чији потенцијал не утичу Н+ јони. Прва електрода се назива мерна електрода, а друга је референтна електрода. Током развоја уређаја за мерење рН мењали су се типови и мерних и референтних електрода, тако је као мерна електрода коришћена такозвана стаклена електрода а као референтна такозвана каломелова електрода или Ag/AgCl електрода.
Notes: <number>

## Slide 18
Ec(mV)
рH
mV
mV
Мерна стаклена електрода
референтнаелектрода
Потенцијал референтне електроде се не мења променом концентрације Н+ јона у раствору.
Потенцијал мерне стаклене екектроде је пропорционалан промени рН раствора.
Укупни потенцијал Ec(mV) који се мери је директно пропорционалан са рН раствора.
Референта електрода има улогу да затвори електрично коло и да да константни непромењени потенцијал.
Мери се разлика потенцијала у мили волтама између концентрације јона унутар стаклене електроде и изван електроде у раствору непознате концентрације.
Стаклена електрода |тест раствор| |мост |референтна електрода
рH
Notes: <number>

## Slide 19
Kључни делови pH метра:
(1) раствор који се мери;
(2) стаклена електрода , која се састоји од танког стакленог суда (3) у коме се налази метална со, (4) најчешће KCl, и унутрашње електроде (5) направљене од Ag/AgCl .
Мери се разлика потенцијала у волтама између концентрације јона унутар стаклене електроде и изван електроде.
Референта електрода има улогу да затвори електрично коло и да да константни непромењени потенцијал.
Водонични јони из тест раствора интерагују са спољашњом површином стакленог балочића (7)
Referentna elektroda |most | |test rastvor |staklena elektroda
KCl pH= 7
Notes: <number>

## Slide 20
Стаклена електрода се састоји од цевчице која је затворена мембраном од веома танког стакла која је пропусна само за Н+ јоне. У унутрашњости се налази референтна сребрна електрода, зароњена у раствор HCl одређене концентрације (или у раствор KCl рН=7). Полућелијски потенцијал ове стаклене електроде који се успоставља зависи само од концентрације јона са једне у односу на другу страну мембране, другим речима од рН раствора са спољашње стране мембане чија се концентрација Н+ јона испитује. Зато спајањем проводником јон-селективне електроде са референтном електродом, чији потенцијал остаје константан, се добија напонска ћелија чији потенцијал је линеарна функција рН. Раствор који се налази са спољашње стране мембране има улогу моста између стаклене и референтне електроде.
Уређај који садржи референтну и стаклену електроду које су повезане преко волтметра, се назива рН –метар.
Notes: <number>

## Slide 21
H+
H+
H+
Танка стаклена мембрана пропустљива само за Н+ јоне
Ag жица прекривена AgCl
H+
pH>1
0.1 MHCl
pH=1
Жица према инструменту
Ag /AgCl референтна електрода
Раствор у референтној електроди
Ag жица прекривена AgCl
раствор унутар стаклене електроде
Отвор за пуњење
Проводни мост
Танка стаклена мембрана је пропусна само за јоне Н+ при чему јони из унутрашњости електроде где је већа концентрација јона, дифундују према мерном раствору где је концентрација јона мања.
Често се мерна и референтна електрода израђују као целина, што назива „комбинована електрода“, једна варијанта такве конструкције је приказана на слици. Измерени потенцијал стаклене електроде је разлика потенцијала изражена:
Еs је потенцијал унутрашњег дела стаклене електроде, тако да збир
Еu има константну вредност
Notes: <number>

## Slide 22: Систем за мерење pH се састоји од…
Ch 19
http://astro.temple.edu/~keyer
<number>
pH електрода чији се излазни напон мења како се pH мења
Референтна електрода чији излазни напон остаје константан
Волтметар са претварањем миливолта електроде у pH јединице.
Опциони аутоматски температурни компензатор, који коригује промене температуре.
Meter
reference
pH electrode
Notes: <number>

## Slide 23: Јон селективне електроде
Данас постоји велики број јон селективних електрода, које могу бити електроде селективне на анјоне или електроде селективне на катјоне. Принцип рада ових електрода је да се концентрација јона одређује по Нернстовој једначини, а сама селективна електрода је повезана са у електрично коло са референтном електродом. Најважнији део сваке селективне електрподе је јонселективна мембрана, која се у савременим електродама израђује од веома различитих неорганских или органскох материјала. Потенцијал ове ћелије ће бити:
Ec= Eјон селективна - Eреферентна
МЕМБРАНЕ – осетљиве само за дати јон
Полимерне мембране
Чврсте мембране, нераствоирме соли које имају значајну јонску проводљивост
Стаклене мембране
Notes: <number>

## Slide 24: Мерење концентрације глукозе у крви електрохемијски принцип
Елекстрохемијске напонске ћелије се данас користе у великом броју инструмената за одређивање концентрације различитих органских или биохемијски активних супстанци. У већини њих се комбинују окс-ред реакције са специфичним ензимом и тако постиже изузетна селективност, и омогућава се прецизно и тачно мерење веома малих концентрација. Типичан пример је одређивање садржаја глукозе у крви.
Notes: <number>

## Slide 25: Основу за одређивање концентрације шећера у крви електрохемијским путем чини концентрациона напонска ћелија којом се мери концентрација глукозе у крви посредством реакције : Фери цијанид +е-  фероцијанид
Стандардни редукциони потенцијал је: Eо = +0.440 V
Принцип рада уређаја за мерење концентрације глукозе у крви
Notes: <number>

## Slide 26
Осидоредукциони систем на коме се заснива мерење концентрације глукозе у крви је сложен и састоји се од два оксидоредуциона процеса који су међусобно повезани:
Оксидоредукционе реакције глукозе са ензимом глукозан дехидрогеназом
Оксидоредукционе реакције ензима са комплексом гвожђа
Да би ово размотрили посматраћемо сваку полуреакцију преноса електрона
Notes: <number>

## Slide 27
Глукоза се оксидује до глуконске киселине, дајући електрон
ензим прима електрон и редукује се
Редуковани ензим затим губи примљени електрон и прелази у свој првобитни облик, оксидује се
Fe3+ се редукује примајући електрон од ензима
1. Реакција глукозе са ензимом
2. Реакција ензима са комплексом гвожђа
Редуковани ензим реагује са комплексом гвожђа Fe3+ дајући му електрон преводећи комплекс у редукционо стање , а сам се враћа у своје почетно стање. Ензим затим може да реагује са новим молекулом глукозе.
Notes: <number>

## Slide 28: Укупни оксидоредуциони процес се може приказати:
Одакле следи да је концентрацијa глукозе пропорционална са концентрацији насталих феро јона у комплексу, чија равнотежа може да се прикаже следећом једначином:
1. Реакција глукозе са ензимом
2. Реакција ензима са комплексом гвожђа
Notes: <number>

## Slide 29
ГЛУКОЗА
ГЛУКОНСКА КИСЕЛИНА
Ензим
Глуко- дехидрогеназа
Према Нернстовој једначини, мерени потенцијал оксидоредукциониг процеса ће бити пропорционалан логаритму односа концентрација:
Notes: <number>

## Slide 30: Фери цијанид +е-  фероцијанид
Концентрација фероцијанида је директно пропорционална са концентрацијом глукозе, значи да је измерена електромоторна сила пропорционална са логаритмом концентрације глукозе!
Као и код мерења концентрације водоничних јона пехатмером и у случају мерења концентрације глукозе, мери се уствари разлика потенцијала између референтне електроде која има стандардни потенцијал и на којој се не дешава реакција са глукозом и мерне електроде која је уроњена у капљицу крви која је узета као узорак.
Опсег у коме се мери концентрација глукозе 10-600 mg/dL
Notes: <number>