## Slide 1
ПАРЦИЈАЛНА ПЛОЧАСТА ПРОТЕЗА
(делови, индикације и контраиндикације, облици)
МОБИЛНА ПРОТЕТИКА
Факултет медицинских наука
Универзитет у Крагујевцу
Наставна јединица 8

## Slide 2
Парцијална плочаста протеза
Парцијална плочаста протеза је терапијско средство којим се надокнађују један ли више изгубљених зуба и ресорбовани део алвеоларног гребена.
чиме се поново успостављају оклузални односи и нормална функција ОФС-а
ослања се на преостала природне зубе и вилични тегмент
Парцијална плочаста протеза се израђује као:
привремена,
условно трајна и
трајна парцијална протеза.

## Slide 3
Парцијална плочаста протеза
- делови ППП -
1. ГИНГИВАЛНИ ДЕО или протезна база (протезна плоча и седла са вештачким зубима);
2. ДЕНТАЛНИ ДЕО (ретенциони елементи);
3. ВЕЗА ГИНГИВАЛНОГ И ДЕНТАЛНОГ ДЕЛА ПРОТЕЗЕ (елементи који спајају гингивални и дентални део у једну целину).

## Slide 4
Гингивални део ППП - део који је у контакту са слузокожом оралне дупље и прекрива безубе алвеоларне гребене и непчани свод.
Састоји се из:
Парцијална плочаста протеза
- делови ППП -
2
2
2
2
1
1
1 – протезнe плочe
2 – протезног седла

## Slide 5
- повезује све делове ППП у јединствену целину;
- преко вештачких зуба прихвата оптерећења настала током функције ОФС;
- прихваћено оптерећење преноси на ткива лежишта протезе што је могуће равномјерније;
- својим конактом са слузокожом и преосталим зубима доприноси мирном лежању протезе и помаже одржавању протезе на носећим ткивима.
Протезна плоча – улога:
Парцијална плочаста протеза
- делови ППП -

## Slide 6
Парцијална плочаста протеза
- делови ППП -
Протезно седло
1. Уметнуто седло
2. Слободно седло
Улога протезног седла:
Надокнађује дeо ресорбованог алвеоларног гребена;
Носи вештачке зубе и дeо везе који спаја гингивални и дентални део протезе;
Преко вештачких зуба прихвата оклузална оптерећења и преноси их на потпорна ткива;
Својим непосредним и стабилним односом према РАГ-у и ретенционим зубима стабилизује протезу заједно са протезном плочом.

## Slide 7
Дентални део ППП
(део који је лоциран на преосталим зубима)
1 – жичане кукице
2 – атечмени (само у изузетним случајевима)
3 – двоструке круне (ређе)
4 – магнети (ређе)
Парцијална плочаста протеза
- Дентални део ППП -

## Slide 8
Ретенција ППП
Стабилизација ППП и
Преноси притиска жвакања на преостале зубе.
УЛОГА
Парцијална плочаста протеза
- Дентални део ППП -

## Slide 9
Подела по функцији:
кукице за ретенцију и
кукице за ретенцију и дентални пренос оклузалних оптерећење
Делови:
ручица,
раме,
тело,
реп и
оклузални наслон (евентуално)
Парцијална плочаста протеза
- Дентални део ППП -
Жичане кукице
1.
2.
3.
4.

## Slide 10: Екватор зуба
Највећи обим зуба повучен из вертикалног правца који дели целокупну површину зуба на:
  оклузалне (супраекваторијалне) стабилизационе квадранте и
  гингивалне (инфраекваторијалне) ретенционе квадранте
Парцијална плочаста протеза
- Дентални део ППП -

## Slide 11
Квадранти на вестибуларној површини зуба
Парцијална плочаста протеза
- Дентални део ППП -
Екватор зуба:
Квадранти: I, I, III, IV
- Оклузални
- Гингивални
- Ретенциони
- Стабилизациони

## Slide 12
Жичане кукице
Екваторијална кукица
Обухватна
Бонихард
Жилет
Бонвил
Џексон
Кукица по Шоју
Гингивална
Парцијална плочаста протеза
- Дентални део ППП -
За ретенцију, стабилизацију и пренос оклузалних оптерећења ППП, најчешће се индикују:

## Slide 13
Екваторијална кукица
Жичане кукице
Парцијална плочаста протеза
- Дентални део ППП -
Најједноставнија и најчешће индикована жичана кукица за ретенцију ППП
Делови:
ручица,
раме,
тело и
реп
1.
2.
3.
4.
Двострука екваторијална кукица
Екваторијална кукица која иде са још једним краком, који иде паралелно са основном екваторијалном кукицом
Повећава стабилност ППП, естетски утисак лошији, ретко се примењује.

## Slide 14
Обухватна кукица
Жичане кукице
Парцијална плочаста протеза
- Дентални део ППП -
Кукица са две ручице
(две екваторијалне кукице)
Вестибуларна ручица има ретенциону, а орална ручица стабилизациону улогу.
Двострука обухватна кукица
Не разликује се много од обухватне кукице
Савија се од једног комада жице, с тим што се делови ручица налазе и оклузално и гингивално у односу на екватор
Гингивални делови ручице служе за ретенцију, а оклузални за стабилизацију
Због сложене израде, ретко се примењује.

## Slide 15
Бонихард кукица
Жичане кукице
Парцијална плочаста протеза
- Дентални део ППП -
Ручица има полумесечасти облик
На растојању од 1-1,5 mm прати
контуру гингивалног руба

## Slide 16
Модификована Бонихард кукица
Екваторијална кукица
Жичане кукице
Парцијална плочаста протеза
- Дентални део ППП -
Бонихард кукица

## Slide 17
Жичане кукице
(полупрофил)
Жилет кукица
Парцијална плочаста протеза
- Дентални део ППП -
Осим ручице, рамена, тела и репа, поседује и оклузални наслон
Ручице имају исти однос према зубу као и обухватна
За оклузални наслон неопходна је припрема лежишта као код ПСП

## Slide 18
Жичане кукице
Бонвил кукица
Парцијална плочаста протеза
- Дентални део ППП -
Служи за ретенцију, стабилизацију, и пренос притиска жвакања
Израђује се од два комада жице, или полуготовог жичаног профила у облику слова Т или Y
Неопходно је присуство најмање два зуба, један до другог
Тело кукице прелази преко контактних тачака два суседна зуба
Ако се не обезбеди добар контакт протезне плоче са ретенционим зубина, постоји опасност да деловањем тела кукице интердентално, према гингиви, дође до раздвајања зуба
У пракси се врло ретко индикује

## Slide 19
Жичане кукице
Џексон кукица
Парцијална плочаста протеза
- Дентални део ППП -
Израђује се од једног комада жице
Неопходно је присуство најмање три зуба, један до другог, у бочном пределу зубног низа
Вестибуларни део кукице има ретенциону улогу, а оклузални делови кукице омогућавају дентални пренос оклузалног оптерећења
Може довести до раздвајања зуба
Ретко се индикује!

## Slide 20
Жичане кукице
Кукица са куглицом према Шоју
Парцијална плочаста протеза
- Дентални део ППП -
Израђује се од готовог жичаног профила са куглицом
Поставља се између два суседна зуба
У интердентални простор се смешта куглица
Препоручљиво је да се поставе две кукице, једна до друге

## Slide 21
Предности:
линијски контакт са зубом;
естетски допринос
Недостаци
недовољна прилагођеност зубу;
недовољна крутост;
лака деформација;
неусклађеност деловања сила наспрамних кукица;
ломљење наслона
Жичане кукице
Парцијална плочаста протеза
- Дентални део ППП -

## Slide 22
Co-Cr-Мо и Co-Cr-Ni легура
Личе на челичне жице, али поседују знатно повећану радну зону
Препоручени пречник за кукице износи 0,9 мм
Жичане кукице –материјал
Парцијална плочаста протеза
- Дентални део ППП -
0,9 мм
Челичне жице
Еластичност и жилавост обезбеђена је присуством Fe, Ni и C, a електрохемијска постојаност присуством Cr.
Веома су круте и при мањим активацијама долази до сталне деформације
Дебеле и кратке кукице могу развити превелике силе у придржавању ППП, што је билошки неприхватљиво. Препоручени пречник за кукице износи 0,9-1,0 мм
Златне жице
Одликује их мали модул еластичности и висока граница пропорционалности
Матерјал избора за кукице за ППП
Препоручени пречник 1,0-1,1 мм
Најчешћи избор

## Slide 23
Безметалне кукице
Гингивална кукица (пелота)
Парцијална плочаста протеза
- Дентални део ППП -
Представља комбинацију жичане и акрилатне кукице
Користи се када су преостали предњи зубивидљиви, па се из естетских разлога не може користити нека од наведених жичаних кукица
Често изазивају декубитусе уз хипертрофију слузокоже
Преузето из уџбеника „Стоматолошка протетика-парцијалне протезе“, Драгослав Стаменковић

## Slide 24
Валпласт (поливинил)
Безметалне кукице
Парцијална плочаста протеза
- Дентални део ППП -

## Slide 25
Планирање ППП обухвата:
планирање гингивалног дела
(екстензија – границе протезне плоче и протезнх седала)
планирање денталног дела
(избор ретенционих зуба, врсте ретенционих и стабилизационих елемената)
планирање гингиво-денталног руба
планирање вођења протезе
Парцијална плочаста протеза
- Планирање ППП -

## Slide 26
Парцијална плочаста протеза
- Планирање гингивалног дела ППП -
Димензије протезне плоче и седла:
Граница протезне плоче одређују се искључиво на основу анатомо-физиолошких критеријума
Протезна плоча мора бити механички отпорна
Сва расположива протезна ткива, морају бити покривена протезном базом
Протезно седло мора надокнадити атрофијом изгубљена ткива и омогућити постављање зуба на месту, где су се налазили природни зуби (неутралан положај)
Кукице треба фиксирати у седлу

## Slide 27
Редукција протезне плоче горње ППП у зони гингиво-денталног руба
Обухватна кукица
Гингиво-дентални руб
Парцијална плочаста протеза
- Планирање гингивалног дела ППП -
Незнатна редукција протезне плоче горње ППП на фарингијалној граници, под условом да преостали зуби омогућавају мирно лежање протезе
Редукција протезне плоче
Код доње ППП, због мале површине ослонца, не препоручује се смањење протезне плоче. Ако је редукција неопходна, решење се мора тражити у изради ПСП.
Преузето из уџбеника „Стоматолошка протетика-парцијалне протезе“, Драгослав Стаменковић

## Slide 28
Редукција протезне плоче у зони гингиво-денталног руба
Парцијална плочаста протеза
- Планирање гингивалног дела ППП -
Део протезне плоче који належе на дентогингивални припој, уколико није редукован, гњечи и одваја слузокожу од зуба и тако убрзава развој парадонтопатије.
Редукцијом гингиво-денталног руба штити се гингиво-дентални припој и омогућава несметано уношење протезе.
Редукција се може извести у:
Зуботехничкој лабораторији или
Стоматолошкој ординацији
ПРЕДНОСТ

## Slide 29
Екстензија протезног седла
А – правилно екстендирано протезно седло
440 mm2
B – недовољно екстендирано протезно седло
270 mm2
Парцијална плочаста протеза
- Планирање гингивалног дела ППП -
В

## Slide 30: Елементи за стабилизацију ППП
Протезна база (тј. протезна плоча и протезно седло)
Супраекваторијални делови кукице (ручица и раме);
Оклузални наслон кукице за ретенцију и дентални пренос притиска жвакања;
Обухватна кукица својим оралним краком;
Двострука екваторијална са оклузалним делом ручице;
Вештачки оклузални комплекс
Парцијална плочаста протеза

## Slide 31
Ретенција ППП
– примарна (основна), жичане кукице, ...
– секундарна (помоћна), адхезија и кохезија протезне
плоче и виличног тегмента
Парцијална плочаста протеза
- Планирање денталног дела ППП -
Основна улога денталног дела ППП је да ретинира и стабилизује протезу. У ретким случајевима, када су иниковане кукице са оклузалним наслоном, дентални део преноси део оклузалног оптерећења на преостале зубе.
Ретенција ППП - дефиниција
Отпор ретенционих елемената силама које настоје да одигну протезу са лежишта.

## Slide 32
сили која настаје еластичном деформацијом ручице кукице;
трењу - између кукице и ретенционог зуба као и додирних површина протезе и преосталих зуба
непосредном контакту протезне плоче и слузокоже РАГ-а, као и присуству пљувачке између протезе и слузокоже.
Како се као ретенциони елементи ППП користе углавном, жичане кукице то се ретенција заснива на::
Парцијална плочаста протеза
- Планирање денталног дела ППП -
Ретенциона сила је директно сразмерна величини додирних површина.

## Slide 33
Однос ретенционих елемената и ретенционог зуба;
Однос свих кукица у зубном низу.
Основни проблеми
Редослед поступака у планирању ретенционог система:
избор ретенционог зуба,
избор кукице и
одређивање међусобног односа кукица.
Парцијална плочаста протеза
- Планирање денталног дела ППП -
Планирање ретенционог система

## Slide 34
Ако су ретенциони зуби у паровима:
15-25, 14-26, 13-27, 33-47, 34-46 и сл.- мирно лежање протезе
правило “ десет зуба”
Први Њутнов закон
Тијело мирује ако је збир свих сила које дјелују на њега једнак нули (F=0), уз услов да је збир свих комената сила једнак нули (M=0).
Ретенциони елементи се постављају на зубе који се граниче са безубим пољем- РЕТЕНЦИОНИ ЗУБИ
Парцијална плочаста протеза
- Планирање денталног дела ППП -
Планирање ретенционог система
Линија која спаја два ретенциона зуба – РЕТЕНЦИОНА ЛИНИЈА

## Slide 35: НАЛАЗИ СЕ НА ПРЕСЕКУ САГИТАЛНЕ МЕДИЈАЛНЕ ЛИНИЈЕ И ЛИНИЈЕ (РЕТЕНЦИОНА ИЛИ ТЕЖИШНА ЛИНИЈА) КОЈА СПАЈА ДВА ЗУБА СУПРОТНИХ СТРАНА ВИЛИЦЕ ИЗМЕЂУ КОЈИХ СЕ НАЛАЗИ ЈОШ ОСАМ ЗУБА (правило “десет зуба”).
Тежиште протезе
Ретенциона линија ће се поклапати са тежишном линијом и пролазити кроз ТЕЖИШТЕ, ако су ретенциони зуби распоређени по правилу “ десет зуба”,.
Парцијална плочаста протеза
- Планирање денталног дела ППП -
За стабилну протезу важан је положај тежишта!!!

## Slide 36: Другачији распоред преосталих зуба доводи до нестабилности пп и патолошког дјеловања на носећа ткива и поред задовољавајуће ретенције
Ретенциона линија пролази иза тежишта
Ретенциона линија пролази испред тежишта
Парцијална плочаста протеза
- Планирање денталног дела ППП -
Тежиште протезе

## Slide 37: Када је распоред преосталих зуба неповљан ретенциона линија не пролази кроз тежиште, у том случају ретенциона линија постаје осовина обртања односно осовина ротације протезе. Протеза је изложена моменту силе и понаша се као полуга.
Да би се неутралисало извртање протезе користе се стабилизациони елементи.
При планирању протезе требало би наћи могућности и за неутралисање сила у хоризонталној равни.
Парцијална плочаста протеза
- Планирање денталног дела ППП -
Тежиште протезе
У случају обостраног скраћеног зубног низа, као једна тачка осовине ротације може бити предео tubera горње вилице или tuberkuluma доње вилице, док са супротне стране гранични зуб чини другу тачку.

## Slide 38: Kрута – гингивални део протезе (или само седло) круто су везани са денталним делом, па се на месту везе не може остварити покрет Покретна - могућа је слобода кретње гингивалног дела ПП или седла на месту везе, а врста кретње зависи од конструкционих облика елемената везе .
Парцијална плочаста протеза
- Веза гингивалног и денталног дела ППП -
Може бити:

## Slide 39: Код ППП са жичаним кукицама веза између гингивалног и денталног дела може се окарактерисати као покретна!
Изложена дејству вертикалних сила апикалног смера, ППП се може померати транслаторно ка безубом гребену, a износ покрета сразмеран је угибљивости слузокоже на месту где се врши оптерећење.
Парцијална плочаста протеза
- Веза гингивалног и денталног дела ППП -
Ако се ослободи гингиво-дентални припој ове кретње не морају у почетку бити штетене!

## Slide 40: Последице транслаторног померања протезе при дејству вертикалних сила
Због уобичајених атрофичних промјена РАГ-а, временом, долази до поремећаја у оклузалним односима јер протеза “ тоне” па и дејство вертикалних сила доводи до ротационих покрета протезе око неке осовине ротације, при чему протеза постаје трауматогени фактор.
Парцијална плочаста протеза
- Веза гингивалног и денталног дела ППП -

## Slide 41: Од прецизноси односа акрилатних делова протезе и преосатлих зуба, зависиће и начин кретања протезе под дејством оклузалних и других сила.
С обзиром да ППП нема елементе који би штитили протезу од вертикалних сила апикалног смијера, тo joj и одређује улогу привремене надокнаде!!!
Последице транслаторног померања протезе при дејству вертикалних сила
Парцијална плочаста протеза
- Веза гингивалног и денталног дела ППП -

## Slide 42: Веза гингивалног и денталног дела представља тело кукице, ако сe кao дентални део користе жичане кукице.
ВЕЗА која се успоставља код ППП је покретна веза, при чему пoкрет на месту везе није јасно дефинисан јер се заједно са протезом покреће и дентални дио.
Оваквом везом :
не решава се проблем расподеле оклузалног оптерећења
нити се утиче на врсту и обим покрета протезе (ротација , транслација), што је крупан недостатак жичаних кукица.
Парцијална плочаста протеза
- Планирање веза гингивалног и денталног дела ППП -

## Slide 43: На врсту покрета утиче :
број и распоред преосталих зуба као и
однос протезних седала и плоче према аксијалним површинама зуба.
На ОБИМ ПОКРЕТА утиче и угибљивост слузокоже!
Парцијална плочаста протеза
- Планирање веза гингивалног и денталног дела ППП -
Да би се ублажило неповољно деловање гингивално ослоњене протезе на подлогу, треба онемогућити све покрете према слузокожи осим транслаторних.
To се постиже:
паралелним обликовањем површина зуба брушењем;
фиксним надокнадама;
испунима;
деловима протезе који су у контакту са аксијалним површинама преосталих зуба.

## Slide 44
Како се ППП са жичаним кукицама, не може обезбедити биолошки повољна расподела оклузалних оптерећења kao и због других функционалних разлога, она се индикује као привремена или условно трајна протеза!!!
Парцијална плочаста протеза
- Планирање веза гингивалног и денталног дела ППП -

## Slide 45
Ако се протеза посматра као круто тиело под дејством сила, може извршити три транслациона и три ротациона покрета, или комбинацију ових основних покрета.
Парцијална плочаста протеза
- Елементи за супростављање силама који дјелују на ППП-

## Slide 46
Протезна база и кукица као елементи отпора на дејство вертикалних сила оклузалног смера
Протезна база и кукица као елементи отпора на дејство вертикалних сила апикалног смера
Протезна база и кукица као елементи отпора на дејство хоризонталних сила
Парцијална плочаста протеза
- Елементи за супростављање силама који дјелују на ППП-

## Slide 47
1. Примарна – отпор који се постиже ретенционим елементима ППП (ретенциони делови ручица жичаних кукица).
2. Секундарна - отпор који се остварује на додирним површинама протезне базе и делова протезе који су у контакту са преосталим зубима и слузокожом.
Њена ефикасност зависи од :
броја и распореда кукица,
облика кукице и
физичко-механичких својстава материјала.
Парцијална плочаста протеза
- Елементи отпора на дејство вертикалних сила оклузалног смера -
Отпор тим силама представља ретенција, која може бити:

## Slide 48
Протезна база код ППП има стабилизациону улогу и остварује је :
непосредним контактом са вертикалним и косим површинама алвеоларног гребена и непчаног свода и
коректним односом према преосталим зубима
Парцијална плочаста протеза
- Елементи отпора на дејство хоризонталних сила оклузалног смера -
изнад цингулума предњих и екватора оралних површина бочних зуба
апроксималних површина ретенционих зуба,
Непосредним контактом плоче у пределу:
Извртање је једино могуће код протеза са слободним седлима и догађа се око осовине ротације.
изузимајући зону гингиво-денталног припоја, спречава се извртање и хоризонтално померање протезе.

## Slide 49: Протезно седло као стабилизациони елемент
Седло се одупире хоризонталним и ротационим покретима протезе, што се постиже непосредним контактом са безубим гребеном и ретенционог зуба.
Када није могуће остварити непосредан контакт због непогодног облика безубог гребена, изналази се погодан правац уношења ПП.
Парцијална плочаста протеза
- Елементи отпора на дејство хоризонталних сила оклузалног смера -

## Slide 50
Парцијална плочаста протеза
- Елементи отпора на дејство хоризонталних сила оклузалног смера -
Супраекваторијални делови кукице, раме и ручица одупиру се хоризонталном померању и извртању ППП
Оклузални наслон кукице може бити стабилизатор протезе, ако се налази на супротној страни од нападне тачке силе у односу на линију ротације
Посебну улогу у стабилизацији ППП игра вештачки оклузални комплекс који мора да обезбеди стабилне оклузалне контакте у централној релацији
Билатереално уравнотежена оклузија

## Slide 51: Елементи за супротстављање силама апиклног смјера
Под оптерећењем, временом се уочава “тоњење” протезе и померање денталних делова према гингиви и трауматско деловање на гингивални руб, али и на ретенциони зуб и појаве зјапа између антагониста.
Једина одбрана од ветикалних сила апикалног смера је максимална екстензија протезне базе на сва расположива ткива.
Парцијална плочаста протеза
- Елементи отпора на дејство вертикалних сила апикалног смера -

## Slide 52
Дентални делови жичаних кукица који се налазе на оклузалној површини или оклузалним квадрантима аксијалних површина зуба, спречавају слегање протезе. На овај начин се остварује делимично “дентално” преношење оклузалних оптерћења.
С обзиром да дентални елементи жичаних кукица нису технички целовито дефинисани, они не играју одлучујучу улогу у спречавању вертикалних сила апикалног смера и не пружају им поуздан отпор.
Парцијална плочаста протеза
- Елементи отпора на дејство вертикалних сила апикалног смера -

## Slide 53
Парцијална плочаста протеза
спречавање промена положаја зуба у зубном низу;
спречавање промена односа у положају доње вилице
према горњој, с посебном улогом у очувању ТМ зглобова;
заштита меких и коштаних ткива, а посебно њена улога у
моделирању безубих делова алвеоларног гребена после
вађења зуба;
очување функција стоматогнатог система;
очување изворног изгледа лица;
спречавање могућих психичких поремећаја који настају
услед губитка зуба,
незавршен раст зуба и развој вилица код младих;
тешка општа обољења, када болесници не могу поднети
припрему преосталих ткива за трајније решење.
Индикације

## Slide 54
када постоје опште контраиндикације за израду
зубних надокнада;
када постоји довољан број зуба способних да приме
додатна оклузална оптерећења;
када постоји могућност да се примарним повезивањем
зуба у блок повећа отпорност потпорних ткива
преосталих зуба.
Контраиндикације
Парцијална плочаста протеза

## Slide 55
Изостанак елемената који спречавају неповољно деловање сила у усној дупљи
Изостанак елемената за борбу против оклузалних сила
Мале могућности супростављању сила које теже да изврћу протезу око неке осовине
Недовољне могућности супростављању сила које изазивају трансалторно померање протезе у хоризонталној равни
Вертикални транслациони покрети протезе такође нису у потпуности дефинисани
Парцијална плочаста протеза
Недостаци

## Slide 56: Подела парцијалних протеза према времену трајања
1. Привремене ПП:
  непосредне или имедијатне
  прелазне или интерим
  нагризна парцијална протеза
  нагризни гребени и оклузални сплинт
3. Tрајнe ПП:
- парцијална плочаста протеза са атечменима,
двоструким крунама и магнетима
- парцијална скелетирана протеза са ливеним кукицама
  - парцијална протеза са атечменима
  - парцијална протеза са двоструким крунама
  - супраденталне парцијална протеза
  - дводелна парцијална протеза
  - swing-lock парцијална протеза
  - раздвојива парцијална протеза
  - шинска парцијална протеза
Парцијалне плочаста протеза
2. Условно трајне ПП
ППП
ПСП

## Slide 57
Парцијалне плочасте протезе - привремене
Имедијатна парцијална протеза
- Предаје се пацијенту непосредно после вађења зуба
- Израђује се док се зуби предвиђни за вађење још увек налазе у устима пацијента

## Slide 58
Индикације:
Терминални стадијум парадонтопатије
Преостали зуби узрочници фокалног запаљења
Хирушки исправити стечену или урођену аномалију на вилицама
Када зуби који су индуковани за вађење одржавају хабитуалне међувиличне односе
Хеморагични синдром, где протеза делује као завој
Парцијалне плочасте протезе - привремене
Имедијатна парцијална протеза
Контраиндикације:
Када је психичко и фзичко стање болесника веома тешко (немогуће у једној сеанси извадити више зуба)
Дубок сенијум
Тешка малигна обољења
Tabes dorsalis
Лоша хигијена уста и зуба

## Slide 59
Парцијалне плочасте протезе - привремене
Имедијатна парцијална протеза
- смернице за израду (клиничке процедуре)-
Отисак (акомпресиони отисак у стандарној кашици - најпогоднији)
Oдређивање међувиличних односа
Проба поставе зуба
Предаја протезе (15-30 min после екстракције зуба и хирушке обраде ране)
Први контролни преглед (након 24, обавезан је!)
Контролни прегледи (6-8 недеља по предаји, пожељно је подложити протезу)

## Slide 60
Парцијалне плочасте протезе - привремене
Нагризна протеза
Поред вештачких зуба поседује продужетке или наливе преко оклузалних површна преосталих зуба
Ношење је ограничено
Прелазна или интерим протеза
Може се израдити у периоду од 3-90 дана после екстракције зуба
Улога је слична имедијатној, али је време израде различито
Нагризни гребен и други оклузални сплинтови
Индуковани у случајевима интезивне абразије зуба
Користе се за успостављање оптималних међувиличних односа
За лечење краниомандибуларних дисфункција

## Slide 61
Парцијалне плочасте протезе - привремене
Трајна, дефинитивна или стална парцијална плочаста протеза представља решење које би требало дуги низ година да има позитивне терапијске ефекте, а да при том има и профилактичку улогу. Поседује улогу трајније надокнаде ако је у стању да искористи све расположиве капацитете потпорних ткива за пријем и дистрибуцију оклузалних оптерећења.
Под условно трајном парцијалном плочастом протезом подразумева се конструкционо сличан облик привременим парцијалним протезама, чија се израда одлаже на одређено време после вађења зуба.

## Slide 62
ПИТАЊА ЗА АКТИВНОСТ У НАСТАВИ ЗА VIII НЕДЕЉУ
Делови парцијалне плочасте протезе
Гингивални део парцијалне плочасте протезе (протезна плоча)
Гингивални део парцијалне плочасте протезе (протезно седло)
Гингивални део парцијалне плочасте протезе (екстензија протезних сдала)
Дентални део парцијалне плочасте протезе
Оптерећење потпорних ткива парцијалном плочастом протезом
Дејство сила на парцијалне плочасте протезе
Идикације за израду парцијалне плочасте протезе
Контраиндикације за израду парцијалне плочасте протезе
Промене на безубим алвеоларним гребенима након екстракције зуба

## Slide 63
11. Привремене парцијалне плочасте протезе
12. Имедијатне парцијалне протезе
13. Индикације и контраиндикације за имедијатне
парцијалне протезе
14. Условно трајне пацијалне плочасте протезе
15. Индикације и контраиндикације за условно трајне
пацијалне плочасте протезе
16. Трајне парцијалне плочасте протезе
17. Подела парцијалних протеза према времену трајања
18. Подела парцијалних протеза према начину ослањања
19. Планирање ретенције ППП
20. Планирање стабилизације ППП
ПИТАЊА ЗА АКТИВНОСТ У НАСТАВИ ЗА VIII НЕДЕЉУ