## Slide 1
ПЛАНИРАЊЕ ПАРЦИЈАЛНЕ СКЕЛЕТИРАНЕ
ПРОТЕЗЕ, БИОСТАТИКА ПАРЦИЈАЛНЕ СКЕЛЕТИРАНЕ ПРОТЕЗE
МОБИЛНА ПРОТЕТИКА
Факултет медицинских наука
Универзитет у Крагујевцу
Наставна јединица 11

## Slide 2
Императив савременог концепта у терапији крезубости ПСП је:
  за скидање протезе са потпорних ткива неопходна је најмања сила из правца уношења, а
  највећа сила из правца померања протезе.
Планирање парцијалне скелетиране протезе
F
F

## Slide 3
Пут уношења протезе је правац дуж кога протеза клизи од тренутка додира крутих делова скелета и ретенционих зуба до њеног основног положаја.
Планирање парцијалне скелетиране протезе
* Пут изношења протезе има исти правац, али супротан смер у односу на пут уношења протезе.

## Slide 4: Пут уношења протезе може бити:
Планирање парцијалне скелетиране протезе
По правцу водећих равни
По правцу фрезованих површина
Вишеструки пут (водеће равни нису формиране)
Ротациони пут уношења (непожељан)
Различити путеви уношења делова протезе
(дводелне протезе)

## Slide 5
Пут уношења протзе по правцу водећих равни и правцу фрезованих површина.
Планирање парцијалне скелетиране протезе

## Slide 6
Вишеструки и ротациони пут уношења протезе.
Планирање парцијалне скелетиране протезе
... код дивергентних ретенционих зуба
... код тачкастих контаката протезног седла и ретенционих зуба
Непожељно!

## Slide 7
1
2
Различити путеви уношења делова протезе.
Планирање парцијалне скелетиране протезе
Код дводелних протеза!
Преузето из уџбеника „Стоматолошка протетика-парцијалне протезе“, Драгослав Стаменковић

## Slide 8: Пут померања протезе
Могући правац дуж кога се протеза, највероватније, помера у функцији.
Заклапа прав угао са оклузалном равни
До померања протезе долази услед дејства:
  мастикаторних сила
  љепљиве хране
  силе земљине теже
Планирање парцијалне скелетиране протезе

## Slide 9: Пут померања протезе
Да ли пут уношења протезе треба да се поклапа са правцем померања протезе ?
  пут уношења и померања протезе се поклапају (вертикалан правац уношења) ретенција ПСП зависи само од кукица
  пут уношења и померања протезе се не поклапају- ретенција ПСП зависи и од крутих делова протезе - боља ретенција и грацилнији дизајн
  вертикалан правац
    Атечмени, телескоп и конус круне, фрезоване наменске круне
Планирање парцијалне скелетиране протезе

## Slide 10: Екватор зуба
Највећи обим зуба повучен из вертикалног правца који дели целокупну површину зуба на:
  оклузалне (супраекваторијалне) стабилизационе квадранте и
  гингивалне (инфраекваторијалне) ретенционе квадранте
Планирање парцијалне скелетиране протезе

## Slide 11: Екватор зуба
Угао гингивалне (цервкалне) конвергенције је угао који формира вертикални дeо мерача дубине поминираности и вестибуларна површина зуба
Величина овог угла утиче на ретенциону силу ливене кукице
Планирање парцијалне скелетиране протезе
0,25 мм
0,35 мм
0,50 мм
0,75 мм
Микроанализатор
0,10 – 1,0 мм (прецизност 0,05 мм)
Преузето из уџбеника „Стоматолошка протетика-парцијалне протезе“, Драгослав Стаменковић

## Slide 12: Екватор зуба
Екватор повучен из правца померња протезе-нулти положај модела у паралелометру
  супротставља се померању протезе у функцији
Екватор повучен из правца уношења протезе-одабрани правац
  супротставља се вађењу протезе из уста
Планирање парцијалне скелетиране протезе

## Slide 13: Водеће равни
Две или више, вертикалних, међусобно паралелних површина ретенционих зуба оријентисаних тако да одређују правац уношења протезе
Планирање парцијалне скелетиране протезе
Улоге:
  Обезбјеђују само један правац уношења и изношења
  Осигурају планирану ретенцију и стабилизацију
  Елиминишу дејство штетних сила скелета на зубе носаче у моменту уношења и скидања протезе
  Елиминишу храну између ретенционих зуба и базе протезе
  Учествују у ретенцији протезе и у случајевима када силе које настоје да оборе протезу нису паралелне працу уношења
  Стабилизују протезу

## Slide 14: Водеће равни
Формирају се на апроксималним површинама ретенционих зуба, ређе оралним.
Траба настојати да буде буде неколико аксијалних површина (више од две) и да буду распоређеен са обе стране денталног лука.
Планирање парцијалне скелетиране протезе
На наменским фиксним надокнадама могуће је формитати готово идеалне водеће равни!
Могу се формирати:
Брушењем природних зуба у глеђи
Фрезовањем фиксних надокнада у воску или металу
Водећа равани димензије:
2/3 ширине апроксималне површине зуба
2-3 mm у оклузо-гингивалном правцу
Преузето из уџбеника „Стоматолошка протетика-парцијалне протезе“, Драгослав Стаменковић

## Slide 15
Алгоритам за успешну терапију крезубости парцијалним протезама
1 | Планирање Планирање Планирање Планирање Планирање | Планирање Планирање Планирање Планирање Планирање | Планирање Планирање Планирање Планирање Планирање | Планирање Планирање Планирање Планирање Планирање | Планирање Планирање Планирање Планирање Планирање
2 | Клиничке фазе
3 | Лабораторијске фазе
4 | Контролни прегледи, контролни прегледи
T = P2 + (K+L) · Kp
Планирање парцијалне скелетиране протезе

## Slide 16: Ретенција ПСП
Својство протезе да се одупре силама које настоје да је одигну са потпорних ткива.
6-10 N (5N-недовољно; 12N-патолошко дејство на пародонцијум рет. зуба)
Ретенција ПСП може бити:
  Примарна
    Еластична својства материјала и трење код ливених кукица
    Трење код двоструких круна и неких врста атечмена
    Механичко спајање- већина атечмена, дводелне и swing-lock протеза
  Секундарна (мањи значај)
    Физички и физиолошки фактори
Планирање парцијалне скелетиране протезе
Оптимална ретенција

## Slide 17: Ретенција ПСП на основу еластичних својстава материјала и трења
Планирање парцијалне скелетиране протезе
α
l
F0
F'
A
B
Fe
Да би ретенциона ручица прешла пут А-B, мора се кретати по косој површини зуба, која са вертикалом или правцем уношења протезе заклапа угао α – угао гингивалне конвергенције.
По законима косе равни, кукицу у основни положај (тачка А) вуче тангенцијална компонента ретенционе силе, која је паралелна са површином зуба. Да би кукица прешла пут А-B неопходно је да тангенцијална компонента силе (Fe) буде већа од резултанте сила у цервикалном смеру.
Тангенцијална компонента еластичне силе (Fe), је заправо ретенциона сила ливене кукице (Fr).
Fr = (Fe, tg, µ)
Fr зависи од силе неопходне да се савлада задата дубина
подминираности (Fe), вредности тангенса угла α и
коефициента трења - µ

## Slide 18: Ретенција ПСП на основу еластичних својстава материјала и трења
Планирање парцијалне скелетиране протезе
Сила елеастичне деформације (ретенциона сила) ливене кукице (N)
Дужина ручице кукице (mm)
Дубина подминираности (mm)
Површина попречног пресека ретенционе ручице (mm2)
Модул елеастичности легуре (MPa)

## Slide 19: Ретенција ПСП на основу еластичних својстава материјала и трења
Унутар подручја вредности Hooke-вог закона, еластично издужење тела пропорционално је сили. Примењено на ливене кукице, еластична деформација директно је сразмерна дужини ретенционе ручице и сили која изазива деформацију, а обрнуто је сразмерна површини попречног пресека ретенционе ручице и модулу еластичности материјала:
L · Fе
l = ------------
q · Е
l – еластична деформација (мм), L – дужина ручице кукице (мм), Fе – сила еластичне деформације или ретенциона сила (N), q – површина попречног пресека (мм2), Е – модул еластичности легуре (МPа).
Планирање парцијалне скелетиране протезе

## Slide 20: Ретенција ПСП на основу еластичних својстава материјала и трења
F1
Fmax
F2=0
F1´
Fmax´
F2
A
R
R
A
Планирање парцијалне скелетиране протезе
α
l
F0
F'
A
B
Fe
Деловање сила при изношењу протезе
Померање ретенционог зуба под дејством хоризонталне силе кукице

## Slide 21: Ретенција ПСП на основу еластичних својстава материјала и трења
Ретенциона сила ливене кукице расте са:
  Повећањем дубине подминираности
  Повећањем попречног пресека ретенционе ручице
  Смањењем дужине ретенционе ручице
  Повећањем модула еластичности
  Повећањем тангенса угла α
  Повећањем коефицијента трења μ
Планирање парцијалне скелетиране протезе
l
q
L
E

## Slide 22: Мерење ретенционе силе по BIOS систему
Планирање парцијалне скелетиране протезе
BIOS систем садржи следеће компоненте:
Паралелометар са микроанализатором
BIOS стандардни воштани профил
Кривинометар
Табела за одређибање вредности ретенционих сила
Преузето из уџбеника „Стоматолошка протетика-парцијалне протезе“, Драгослав Стаменковић

## Slide 23: Стабилизација ПСП
На ефиксаност стабилизатора утиче:
  Мирно лежање окл. наслона
  Удаљеност од ротационе линије
  Крутост мале спојнице
  Избор ретенционог зуба
Планирање парцијалне скелетиране протезе
Својство протезе да се одупре силама које настоје да је помере из равнотежног положаја.
Израдити протезу са минималном ретенцијом уз максималну стабилизацију!
Стабилизаторе поставити што даље од седла које се стабилизује!
*Зелеене стерлице означавају најповољније место локализације за постављање стабилизатора

## Slide 24
Код полуге првог реда тачка ослонца се налази између нападне тачке силе и нападне тачке терета
Стабилизација ПСП
Планирање парцијалне скелетиране протезе
Полуга је свако чврсто тело које се може обртати око тачке ослонца или линије ослонца, или дуж једне линије на које делују бар две силе истог правца супротног смера, тежећи да тело обрну око осе која пролази кроз тачку или линију ослањања.
F
Q

## Slide 25
Стабилизација ПСП
Планирање парцијалне скелетиране протезе
Q
F
Код полуге другог реда нападна тачка терета се налази између тачке ослонца и нападне тачке силе.
Није познат пример конструкцијског решења ПСП која се понаша као полуга II реда.
F
Q
Код полуге трећег реда нападна тачка силе се налази између тачке ослонца и нападне тачке терета

## Slide 26
Стабилизација ПСП
Планирање парцијалне скелетиране протезе
Многе површине зуба на које делују силе понашају се као косе равни, на којима се свака сила разлаже на 2 компоненте:
силу паралелну са косом равни
силу нормалну на косу раван
Елементи скелета протезе смештени на неприпремљеним косим површинама имају малу улогу у преношењу сила жвакања.
Компонента нормална на косу раван назива се активном силом---доводи до померања зуба.
FN
Fm
Ftr
α
α

## Slide 27: Улога броја и локализације ослонаца ПСП у њеној стабилизацији
Планирање парцијалне скелетиране протезе
Површинско ослањање
Вишеугласта површина ослањања (Kenedi-III, III/1, IV)
Троугласта површина ослањања (Kenedi-II, II/1)

## Slide 28: Улога броја и локализације ослонаца ПСП у њеној стабилизацији
Планирање парцијалне скелетиране протезе
Линијско ослањање
-Линија ослонца као тангента-
Линијско ослњање - сагитална тангента
Линијско ослњање – трансферзална тангента

## Slide 29: Улога броја и локализације ослонаца ПСП у њеној стабилизацији
Планирање парцијалне скелетиране протезе
Линијско ослањање
-Линија ослонца као секанта-
Линија ослонца је секанта када пресеца протезну базу повезујући два зуба ослаљаља на различитим странама зубног низа, при чему се са обе стране линије налазе безуба седла

## Slide 30
Стабилизација слободних седала ПСП
Стабилизација ПСП
Улога броја и локализације ослонаца ПСП у њеној стабилизацији
Планирање парцијалне скелетиране протезе
Стабилизовање слободних седала ПСП на вучно и притисно оптерећење једнокраким ливеним кукицама и ослонцима испред линије ослонца
Стабилизовање слободних седала ПСП додавањем ослонца насупрот нападне тачке вучне силе у виду Кенеди бескрајне кукице, је статички ефикасно, али може да смета језику
Ради што боље стабилизације слободних седала ПСП неопходно је:
Поставити оклузалне наслоне и мез. и дис. на оба преостала зуба
Узети компресиони отисак безубих седала
Индиковати двоструке круне (када биолошки услови дозвољавају)

## Slide 31
Тачкасто ослањање
Стабилизација ПСП
Улога броја и локализације ослонаца ПСП у њеној стабилизацији
Планирање парцијалне скелетиране протезе
Када у вилици остану 1 или 2 зуба један до другог, а безуба поља леже на обе стране вилице
Ради спречавања ротационих покрета протезе, предност се даје гингивалном оптерећењу протезе. Преостали зуб се може искористити за двоструку круну или интеркоронарни атечмен!

## Slide 32
Принципи планирања ПСП
I фаза - планирање преноса притиска жвакања
II фаза - планирање мале спојнице
III фаза – планирање ретенције и стабилизације
IV фаза - планирање протезних седала
V фаза – планирање великих спојница

## Slide 33
1. Пренос оклузалних и других сила | Елементи за пренос притиска на мезијалном крају. Дистално седло се завршава обухватајући туберкулум мандибуле и тубер максиле
2. Мала спојница | Резилијента
3. Ретенциони елементи | Имају две функције: да ретинирају и стабилизују протезу
4. Протезно седло | Екстендирано
5. Велика спојница | Крута, симетрична и управна на сагиталну медијалну линију и удаљена од слободне гингиве
1. Пренос оклузалних и других сила | Елементи за пренос притиска на мезијалном и дисталном крају, непосредно уз седло
2. Мала спојница | Нерезилијента
3. Ретенциони елементи | Имају једну функције: да ретинирају протезу
4. Протезно седло | Редуковано
5. Велика спојница | Крута, симетрична и управна на сагиталну медијалну линију и удаљена од слободне гингиве
Слободно седло
Уметнуто седло
Дизајн металног скелета прцијалне протезе црта се на моделу за студије.
Фазе планирања проистичу једна из друге и надовезују се.
Разлике у планирању између два основна типа ПСП
Принципи планирања ПСП

## Slide 34
Естетски захтеви
Профилактички захтеви
  Одређивање најповољнијег правца уношења ПСП
  Правилан избор типа везе ретенционог зуба и базе протезе
  Правилан избор, локализација и планирање елемената ретенције, стабилизације и преноса притиска
  Избегавање ретентивних форми металног скелета за акумулацију денталног плака
Принципи планирања ПСП

## Slide 35
Механика је наука која проучава опште законе механичких кретања и равнотеже механичких објеката.
Под механичким кретањем подразумева се промена положаја (померање) једног механичког објекта у односу на други.
Теоријски механика се дели на статику, кинематику и динамику
Биомеханика је наука која проучава опште законе механичких кретања и равнотеже механичких објеката у биолошком систему
Биомеханика парцијалне скелетиране протезе

## Slide 36
Статика је део механике који се бави проучавањем општих услова равнотеже, односно, мировања материјалних механичких објеката који су изложени дејству других објеката.
Основни појмови у статици су: тачка, права, раван и сила
Кинематика проучава кретање механичких објеката не улазећи у узроке који то кретање изазивају. За разлику од статике, у кинематици се појам силе не користи, а уводи се појам времена
Динамика проучава кретање механичких објеката узимајући у обзир њихову материјалност као и узроке који изазивају то кретање
Биомеханика парцијалне скелетиране протезе

## Slide 37
Покретљивост зуба – веза између зуба и алвеоларне кости посредством колагених влакана као и присуство периодонталног простора између зуба и зида алвеоле омогућују извесно интраалвеоларно померање зуба под физиолошким околностима.
Физиолошка покретљивост – при гутању и мастикацији зуби се померају зависно од смера дејства силе у хоризонталној и вертикалној равни (покрети започињу већ при сили од 0,2 N).
Биомеханика парцијалне скелетиране протезе
Зуб који је силом покренут из равнотежног положаја, помера се у две различите фазе: иницијалној и секундарној.
Иницијални покрет представља почетни и стрмији део криве – тај покрет је нагао и релативно велики у односу на примењену силу (0,8-1 N)
Секундарни покрет настаје нешто касније и представља равни део криве, успоренији је иако је сила већа (5 N).
Парадонтограм физиолошког здравог зуба у зависности од оптерећења
Патолошка покретљивост зуба представља пропорционално увећање иницијалне и секундарне покретљивости, што значи да су за повећање покретљивости подједнако одговорни интраалвеоларна збивања и деформација кости.
Преузето из уџбеника „Стоматолошка протетика-парцијалне протезе“, Драгослав Стаменковић

## Slide 38
Угибљивост или резилијенца слузокоже
Угибљивост или резилијенца слузокоже представља промену диманзија тегмента под дејством сила које делују преко протезне базе (плоче или седла).
Угибљивост или резилијенца слузокоже зависе од:
Ткивне структуре тегмента
Интензитета силе
Величине површине слузокоже на коју се наслања протеза или делови протезе
Учесталости оптерећења
Биомеханика парцијалне скелетиране протезе
Преузето из уџбеника „Стоматолошка протетика-парцијалне протезе“, Драгослав Стаменковић

## Slide 39
Угибљивост или резилијенца слузокоже
Оптерећење тегмента не зависи само од величине површине коју покрива протеза већ је пресуднија тачност наслањања – налегање протезе на вилични тегмент.
Нетачности доводе до оптерећења појединачних, малих површина, односно тачака, на које се наслања протеза.
Неадекватно оптерећење проузрокује трауматске надражаје, а ткиво реагује углавном запаљивим процесом, који одликује хиперемија, васкуларизација, гранулационо ткиво, разградња коштане подлоге, што се може сматрати функционалним преоптерећењем.
Биомеханика парцијалне скелетиране протезе

## Slide 40
Оптерећење појединих сегмената или целине тегмента дефинише се односом силе и површине на коју делује сила, дакле притиском.
Осим интензитета силе важна је и нападна тачка, односно смер деловања силе на површину протезе.
Понекад је нападна тачка на средини седла, а понекад изван средине. Нападна тачка силе се из центра жвакања може померити у сагиталном правцу или латерално када може настати:
Средишње или централно оптерећење
Сагитално или оптерећење изван центра (слика)
Латерално-ексцентрично или у спољној трећини протезне базе
Биомеханика парцијалне скелетиране протезе

## Slide 41
Угибљивост тегмента (R) вс Интрузија зуба (I)
Биомеханика парцијалне скелетиране протезе
Резилијенција слузокоже – 1,5 ± 0,3мм
Интрузија зуба (вертикална покретљивост зуба) – 0,02 ± 0,01мм
Резилијенција преко 1,5 мм – патолошко задебљање тегмента
Најнеповољнија ситуација – ако се код истог пацијента нађе мала вертикална покретљивост зуба и велика угибљивост слузокоже.
Преузето из уџбеника „Стоматолошка протетика-парцијалне протезе“, Драгослав Стаменковић

## Slide 42
Неповољни знаци за процену стања пародонта ретенционих зуба су:
Критеријуми за процену стања пародонта ретенционих зуба
За процену преосталих зуба од значаја су следеће чињенице:
Виталан зуб је прогностички повољнији од авиталног;
Вишекорени зуби и посебно вишекорени зуби са дивергентним кореновима имају бољу прогнозу.
Биомеханика парцијалне скелетиране протезе
Повећана мобилност зуба код хоризонталне разградње кости
Вертикална разградња кости је прогностички неповољнији знак од хоризонталне разградње
Интрарадикуларна остеолиза код вишекорених зуба
Периапикалне промене
Одређена општа обољења, сметње у размени материја, промет воде, хормонални поремећаји и деловање неких лекова снижавају отпорност пародонталних ткива на микробиолошке и трауматске инсулте
Дубок каријес
Зуби са неповољним односом клиничке круне и корена

## Slide 43
ПИТАЊА ЗА АКТИВНОСТ У НАСТАВИ ЗА XI НЕДЕЉУ
Пут уношења парцијалне скелетиране протезе
Пут померања парцијалне скелетиране протезе
Екватор зуба повучен из правца померања протезе
Екватор зуба повучен из правца уношења протезе
Дубина подминираности ретенционих зуба
Водеће равни ретенционих зуба
Ретенција парцијалне скелетиране протезе
Ретенциона сила парцијалне скелетиране протезе
Принципи примарне ретенције парцијалне скелетиране протезе
Планирање ПСП са слободним седлима

## Slide 44
Планирање ПСП са уметнутим седлима
Планирање ПСП са комбинованим седлима
Стабилизација ПСП са слободним седлима
Стабилизација ПСП са комбинованим седлима
Стабилизација ПСП са уметнутим седлима
Основни биомеханички проблем у терапији крезубости ПСП
Полуге (дефиниција, поделе, примери)
Интрузија ретенционог зуба и резилијенција мукоосеалног тегмента слободног седла
Слободе кретања слободног седла ПСП
Мерење ретенционе силе ПСП по BIOS систему
ПИТАЊА ЗА АКТИВНОСТ У НАСТАВИ ЗА XI НЕДЕЉУ