## Slide 1: ОСНОВИ РАДИОЛОШКЕ ФИЗИКЕ РЕНДГЕН АПАРАТУРА
Доц.др Биљана Георгиевски-Бркић

## Slide 2
РАДИОЛОГИЈА
универзална ( цео организам, обухвата све узрасте)
дефинисана методама- основним циљем заживотног приказа анатомије и патолошке анатомије човека
Врсте модалитета: конвенционална радиологија, ултразвучна дијагностика, компјутеризована томографија, магнетна резонанција, позитрон емисиона томографија
превазилази оквире дијагностичке методе и прелази у домен терапијске методе, захваљујући области интервентне радиологије
радиотерапија

## Slide 3: ЛЕК -СУПСТАНЦА ЗА МОДИФИКАЦИЈУ ИЛИ ИСПИТИВАЊЕ ФИЗИОЛОШКИх СИСТЕМА И ПАТОЛОШКИХ СТАЊА ЦИЉ-ДОБРОБИТ ЧОВЕКАПАЦИЈЕНТА -ЛЕК У РАДИОЛОГИЈИ-ЈОНИЗУЈУЋЕ И НЕЈОНИЗУЈУЋЕ ЗРАЧЕЊЕ

## Slide 4: УВОД
Одређени молекули после апсорпције ултравиолетног и јонизујућег зрачења
Реемисија светлости већих таласних дужина (ниже енергије)
ФЛУОРИСЦЕНЦИЈА-реемсија у току излагања дејству зрачења
ФОСФОРЕСЦЕНЦИЈА-реемсија продужена и по престанку излагању
Ефекат флуоресценције-практична значај у детекцији јонизујућих зрачења
ЈОНИЗУЈУЋЕ ЗРАЧЕЊЕ-изазива јонизацију материје кроз коју пролази директно на материју, или секундарном радијацијом

## Slide 5: ЗРАЧЕЊЕ-ПРОЦЕС ЕМИСИЈЕ ЕНЕРГИЈЕ У ПРОСТОРУ ЈОНИЗУЈУЋЕ ЗРАЧЕЊЕ : 1. ФОТОНСКО-ЕЛЕКТРОМАГНЕТСКО 2. КОРПУСКУЛАРНО

## Slide 6
ФОТОНСКО ЗРАЧЕЊЕ
ФИЗИЧKЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ
електромагнетско зрачење високе енергије
зависно од механизма настанка може да буде X или гама (γ) зрачење
Икс (X) зрачење
Настанак вештачки- у рендгенгенским цевима рендген апарата или у линеарним акцелераторима електрона (ЛИНАК) укључени у коло електричне струје.
Гама (γ) зрачење настаје дезинтеграцијом језгра природних или вештачких радиоизотопа

## Slide 7
КОРПУСКУЛАРНО ЗРАЧЕЊЕ
радиотерапија се најчешће спроводи електронима ређе другим наелектрисаним ненаелектрисаним честицама:
- ЕЛЕКТРОНИ малу масу и могу да се убрзају до брзине блиске брзини светлости
- ПРОТОНИ масу која је 1836 пута већа од масе електрона.
- НЕУТРОНИ; Пи – мезони и тешки јони

## Slide 8: НЕЈОНИЗУЈУЋЕ ЗРАЧЕЊЕ
ултрааљубичасто или ултравиолетно зрачење,
видљиво зрачење (светлост-таласне дужине 400-780 нм),
инфрацрвено зрачење,
радио-фреквенцијско зрачење,
електромагнетска поља ниских фреквенција (0-10 кХз) и
ултразвук или звук чија је фреквенција већа од 20 кХз.

## Slide 9: ЕЛЕКТРОМАГНЕТНИ ТАЛАСИ
Периодична промена електричног и магнетског поља у времену и простору
Различита енергија (фреквенцију,таласну дужину

## Slide 10
Вилхелм Конрад Рендген, 8. новембар 1895. год
Нова врста зрака
Институт за физику Универзиттеа у Вирцбургу, децембар 1885
Deutsches Röntgen Museum, Lennep
Notes: O novoj vrsti zraka:
“...Papir je veoma propustljiv. Iza jedne povezane knjige od 1000 strana video sam kako jasno svetli fluorescentni širm. Štamparsko crnilo ne pravi nikakvu primetnu prepreku, kao ni udvojen špil karata za Vist...Dva do tri centimetra debele daske jelovog drveta apsorbuje samo malo...Sloj aluminijuma od l5 cm oslabio je dejstvo značajno, ali ne u potpunosti.”
Institut za fiziku Unive

## Slide 11: X ЗРАЦИ-ИСТОРИЈАТ
Рендген-настанак зрака на површини аноде унутар високонапонске вакуумске цеви,
Феномен- флуоресценције стакла,
пролазе кроз различите материјале и не скрећу ни у електричном ни у магнетном пољу.
зраци нису наелектрисане честице
непознате природе названи X-zraci.
Касније је доказана таласна природа ових зрака
Понашање рендгенских зрака слично понашању видљиве светлости, показује да је природа ових радијација иста - електромагнетна.

## Slide 12: -заснива се на трансмисији x-зрака кроз људско тело -X-зраци представљају облик електромагнетене енергије таласне дужине 0,1 -10 N јонизујућа зРАчења

## Slide 13
При проласку X-зрака кроз материјал (пацијента), он може у потпуности проћи кроз материјал неослабљен, може ослабити (атенуација) или бити у потпуности апсорбован од стране материјала. Доминантни ефекти при проласку X-зрака кроз материјал су:
фотоелектрични ефекат, Комптоново расејање и стваеање пара позитрон електрон.
Која од наведених интеракција ће се догодити зависиће од иницијалне енергије X-зрака и атомског броја (З) атома од којих се састоји материјал

## Slide 14
Комптонов ефекат
Фотоелектрични ефекат
фотон део своје енергије преноси на е- са спољњег нивоа, избацујући га из атома фотон при том губи своју енергију и мења правац кретања (расеје се), а угао под којим се расеје зависи од његове иницијалне енергије
X -зраци ниских енергија или они који су већину своје енергије изгубили услед Комптоновог ефекта могу остатак енергије да пренесу на е- са нижих нивоа и избаце га На упражњено место долази е- са виших нивоа при чему долази до емисије карактеристичног X-зрачења

## Slide 15: - када је енергија фотона > 1,02 Mev, може се формирати пар електрон-позитрон - убрзо, позитрон се анихилира са другим електроном. формирају се два фотона који лете у два супротна смера (користи се у нуклеарном снимању)
Стварање парова

## Slide 16: РЕНДГЕНСКА ЦЕВ
ГЕНЕРИСАЊЕ X-зрачења из рендгенских цеви
рендгенска цев се састоји од “балона“ у коме се налазе катода и анода (антикатода)
из балона извучен ваздух (притисак гаса < 10 -5-вакуум)
разлика у потенцијалу између катоде и аноде може бити 20-350 кV,
разлика у потенцијалу одређује максималну енергију закочног (Bremsstrahlung) X-зрачења

## Slide 17
Загревање катоде и континуалну производњу електрона омогућава нисконапонски склоп
Убрзање електрона између катоде и аноде омогућава високонапонски склоп генератора

## Slide 18: РТГ ЦЕВ КАТОДА
Катода у рендгенској цеви служи за производњу електрона и израђена је од волфрамовог влакна- жице, често са додатком тунгстрема ради лакше емисије електрона
Влакно катоде се загрева електричном струјом малог напона (3-10 V), велике јачине (5-10 А), при чему достиже температуру од 2700 °C.
На овој температури долази до емисије електрона, из задњег електронског нивоа, у околину влакна катоде (термоелектронска емисија) и стварања електронског облака.

## Slide 19: РЕНДГЕНСКА ЦЕВ - АНОДА
На аноди се кочењем убрзаних електрона генерише рендгенско зрачење. Најчешће се аноде израђују од метала високих тачки топљења и великог редног броја (Мо) јер се са порастом редног броја материјала аноде повећава ефикасност производње (интензитет) X-zraka.
Често се уместо компактних анода користе анодне плочице које су уграђене на носаче (блокове) од метала који добро проводе топлоту , чиме се обезбеђује ефикасно хлађење анодне плочице и спречава њено оштећење.
Анодна плочица се најчешће поставља под одређеним углом (15-45°) у односу на нормалу на упадни сноп због карактеристичне расподеле интензитета X-zračenja oko аноде. Површина аноде на коју падају електрони назива се електрични фокус.

## Slide 20
Угао анодне плочице код рендгенских цеви за дијагностику је далеко мањи од радиотерапијских рендген цеви и износи 15-19°. При овим угловима аноде оптички фокус је далеко мањи од електричног фокуса, па се постиже боље фокусирање (0,8 mm < оптички фокус < 4 mm; квадратног облика).
Проблем мале површина топлотног фокуса и мале дисципације топлоте решен је ексцентричним положајем фокуса на аноди и ротирањем аноде око своје осе. Тако се величина топлотног фокуса повећава и до 70 пута (по ободу диска ротирајуће аноде) у односу на оптички и електрични фокус, а анода се штити од прегревања. Брзина обртања анодног диска може износити и 10 000 обрт./мин.
Аноде се хладе ваздухом или уљем.

## Slide 21
Рендгенска цев (електронска, Кулиџова) 1 . катода, 2. високи напон измедју катоде и аноде, 3. анода, 4. вакуум у цеви, 5. стаклени омотач цеви
КАТОДА – извор електрона термоелектронском емисијом (Едисонов ефекат) катода је спирално влакно од волфрама (Wф): З = 74, висока тачка топљења -реда величине 3000 ° C и испаравања, лако обликовање у танку жицу, ниска цена струјно коло за загревање катоде (напон реда величине У = 10 V)

## Slide 22: Рендгенска цев (електронска, Кулиџова) 1 . катода, 2. високи напон измедју катоде и аноде, 3. анода, 4. вакуум у цеви, 5. стаклени омотач цеви
2. ВИСОКИ НАПОН ИЗМЕЂУ КАТОДЕ И АНОДЕ Одређује квалитет и квантитет X- зрачења Реда величине У = 40-140 КВ 3 .АНОДА ЗА КОЧЕЊЕ ЕЛЕКТРОНА Волфрам на носачу од молибдена Велико топлотно оптерећење (код напона цеви 100KV – 1% X зрака, 99% топлота Ротациона анода (10000 обртаја у минути) Оштрина слике, укошење аноде 16ᵒ (електрични и оптички фокус)

## Slide 23: РЕНДГЕНСКИ УРЕЂАЈ/АПАРАТ
Рендгенски уређај се састоји од рендгенске цеви, кућишта рендгенске цеви (хауба), колиматора, статива и система за напајање рендгенске цеви електричном струјом (генаратор) Рендгенска цев се смешта у кућиште чија је сврха да обезбеди правилно позиционирање цеви, да омогући конекцију са генератором и системом за хлађење, те да обезбеди адекватну заштиту околине за време експонирања. На кућиште је монтиран колиматорски систем који се састоји од два пара покретних дијафрагми којима се ограничава величина зрачног снопа и обезбеђује правилно позиционирање снопа зрачења према пацијенту Кућиште рендгенске цеви монтира се на одговарајући статив који омогућава правилно постављање зрачног снопа у односу на пацијента и детектор.

## Slide 24: ВРсте РЕНДГЕН АПАРАТА
Намена – медицина (дијагностика и терапија), индустрија, ветерина
Портабилност – фиксни, портабилни, мобилни
Врста прегледа :
радиографије укључујући ортопанографије, мамографије и томографије
флуороскопије (ангиографије, за преглед гољег и доњег ГИТ , у оквиру терапије бола код кичменог ступа и код ортопедиских процедура

## Slide 25
РЕНДГЕНСКИ АПАРАТИ

## Slide 26: Апсорпција X-зрачења у медијуму
Сноп X зрачења који напушта рендгенску цев хомоген Људски организам кроз кога X зраци пролазе – нехомоген медијум Апсорпција X зрачења у таквом медијуму није равномерна Сноп X зрачења који напушта медијум (објекат који се снима) нехомоген Детекција X зрачења пропуштеног кроз медијум помоћу ренденско филма или флуоресцентног екрана добија се ренденска слика тог медијума

## Slide 27: Фактори који утичу на апсорпцију X зрачења у медијуму
Таласна дужина X зрака на трећи степен -λ3
Атомски број медијума на четврти степен -Z4
Апсорпција кости: мека ткива = ZCa4 : ZO4 = 204 : 84 = 160 000 : 4096 = 39 : 1 Апсорпција X-зрачења у костима је 40 пута већа него у меким ткивима!

## Slide 28: Фактори који утичу на апсорпцију X зрачења у медијуму
3 . Дебљина медијума (д) Елементи који улазе у састав меких ткива: О,C,H,N Атомски бројеви (Z) ових елемената: 8,6,1,7 Антерио -постериорни дијаметар јетре је д = 15 цм Дијаметар нормалног лимфног чвора је д = 1 цм Апсорпција X-зрачења у јетри је 15 пута већа него у лимфном чвору, иако је Z сличан, јер је дебљина медијума већа! Елементи који улазе у састав меких ткива и ваздуха су сличног атомског броја 4 . Густина медијума (ρ) Густина ( количник масе и запремине) меких ткива је већа од густине ваздуха. Апсорпција X-зрачења у меким ткивима је већа него у ваздуху, иако је Z сличан. јер је густина меких ткива већа!
Notes: Четири фактора који директно пропорционално утичу на апсорпцију X зрачења у медијуму

## Slide 29
Радиографија се може се бележити : индиректно и директно
ИНДИРЕКТНО - подразумева да је између детектовања X-зрачења и регистровања радиографије потребно урадити одређени број корака Системи који раде на овај начин су: сиситем са филмом сиситем са филмом и интензивирајућим екраном компјутеризована радиографија (ЦР), дигитална радиографија (ДР)
ДИРЕКТНО - подразумева директну конверзију упадног X-зрачења у електрични сигнал и приказивање на монитору.
То је дигитални радиографски систем са селнијумском плочом.
РАДИОГРАФСКА СЛИКА
Врста медицинског сликања која користи конвенционалну рендгенску цев као извор зрачења, у циљу добијања 2D слике анатомије пацијента.Добијена слика-медиицнска радиографкса слика

## Slide 30
X -зраци при проласку кроз пацијента бивају ослабљени (атенуација услед фофоелектричног ефекта или Комптоновог ефекта) или апсорбовани и као такви се детектују на детектору – филму Филм - он је детектор, дисплеј и архивски материјал. Чине га основа направљена од провидне пластичне материје на коју је нанесена фотоосетљива емулзија
Радиографија са филмом
Радиографија са филмом и интензивирајућим екраном
Детектор – филм у сендвичу између фотоосетљиве емулзије и интензивирајућег екрана
Појачава осетљивост, али опада резолуција

## Slide 31
Дигиталне методе бележења радиографске слике
Предности: Слике су и дигиталном формату и приказују се на екрану рачунара Могуће је направити бесконачан број копија слике без деградације њеног квалитета Слике се могу преносити на даљину електронским путем брзо и неограничен број пута Слике се ПАЦС (Пицтуре Арцхиве анд Цоммуницатионс Сyстемс) системом лако могу локално транспортовати (у оквиру једне болнице).
Методе добијања дигиталне радиографске слике су: Компјутеризована радиографија(ЦР) Дигитална радиографија (ДР) Дигитална радиографија са селенијумском плочом

## Slide 32: Основе рендгенског снимања
Конусна пројекција тела у једној равни, настала сумацијом свих слојева кроз које су прошли X зраци Светлина – присуство ваздуха, гаса (трахеја, плућа) Сенка - ↑ апсорпције:мека ткива, кости, метал

## Slide 33: Основе рендгенског снимања
Ртг зрак – облика конуса, купе. Осовина – ЦЗ Величина слике: растојање О-Фи, мања површине жиже Контура слике: тангенцијална пројекција контуре објекта Тамнина слике: ↑ густина, ↑ атомски број, ↑ дебљина Контрастност : разлика тамних/светлих површина. Разлика оптичке густине две суседне површине осветљеног и обрађеног филма. Повећање : промена меких X зракова, ↓ расути зраци. Оштрина слике: предмет већи од оптичког Фо даје на снимку сенку и полусенку Фокусне – оптичке неоштрине: Већа оштрина, мања полусенка: ↓ Фо, ↓ О-Фи, ↑ Фо-О. Неоштрине због покрета Фотографске неоштрине

## Slide 34
Пројекција округле цеви
Пројекција округле шипке
profilna kosa ortogonalna
Пројекција купе
Profilna kosa ortogonalna
Пројекција лопте
Пројекција углова

## Slide 35: Пројекциони ефекти
ЕФЕКАТ СУМАЦИЈЕ Две сенке слабијег интензитета нађу једна испред друге на путу X зрака Збирно сенка > интензитета, сумирају се Укрштање предњих/задњих окрајака ребара

## Slide 36: Пројекциони ефекти
ЕФЕКАТ ПРЕПОКРИВАЊА – СУПЕРПОЗИЦИЈЕ Две сенке различитог интензитета у истој пројекцији: сенка ↑ интензитета покриће, маскирати сенку ↓ интензитета. Срчана сенка покрива ретрокардијални простор-плућа који је у њеној пројекцији

## Slide 37: Пројекциони ефекти
ЕФЕКАТ БЉЕШТАЊА - БРИСАЊА Светлина гаса у шупљем органу брише сенку другог ткива које је у пројекцији светлине Гасна колекција колона брише костну структуру илијачних костију

## Slide 38: Пројекциони ефекти
Тангенцијални ефекат X зрак при проласку кривином заобљеног тела, као тангента, буде јаче апсорбован, дајући сумацијом пројекцију дебљег слоја. јача сенка ребара у аксили, пропратница клавикуле, kости калварије