## Slide 1
Доц. др T.Луковић
ЛАСЕРОТЕРАПИЈА
Универзитет у Крaгујевцу
ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА
Notes: <number>

## Slide 2
Einstein 1917. године хипотеза о индукованој емисији
Basov и Prohorov 1964. Нобелову награду за физику развоја ласера
Schwalow 1981. Нобелову награду за ласерску спектроскопију
ИСТОРИЈАТ ЛАСЕРА

## Slide 3: ДЕФИНИЦИЈА ЛАСЕРСКЕ СВЕТЛОСТИ
Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation
Извор веома усмереног снопа кохерентне монохроматске светлости
Спонтана и стимулисана зрачења

## Slide 4: Особине ласерске светлости
Кохерентност (сви фотони у истој фази, исте Е и исти правац простирања)
Монохроматичност (једна боја)
Усмереност (минимално расипање)
Notes: <number>

## Slide 5: Стимулисана емисија фотона
Notes: Kada atom primi (apsorbuje) foton, on prelazi u više energetsko stanje. Ta pojava se zove „pobuđivanje atoma“. To stanje je nestabilno i traje svega 10-9 sec, posle čega se atom vraća na prvobitni energetski nivo, emitujući primljeni foton. Opisani način emisije fotona naziva se SPONTANA EMISIJA FOTONA. Na taj način nastaje obična svetlost.
Ukoliko se atom već nalazi u pobuđenom stanju i kao takav primi foton, ne nastaje apsorpcija fotona, već izbijanje fotona iz pobuđenog atoma. Sada postoje 2 fotona: jedan koji nije apsorbovan i jedan izbijen iz atoma u pobuđenom stanju. Ta 2 fotona izazivaju lančanu reakciju jer izbijaju nove parove fotona, koji se umnožavaju geometrijskom progresijom. Opisani način emisije fotona naziva se STIMULISANA EMISIJA FOTONA. Tako nastaje laserski zrak. Svi fotoni su na istom energetskom nivou i u istoj fazi i prostiru se u istom pravcu, po čemu se laserski zrak razlikuje od vidljive svetlosti.
<number>

## Slide 6: Основни елементи ласера
Непропусно
огледало
Ласерска пумпа (извор енергије)
Полупропусно огледало
Активни медијум у резонантној кутији
ЛАСЕРСКИ ЗРАК
Notes: Систем за побуђивање – ствара такву активну средину у којој је број побуђених атома већи од броја атома у основном стању.
Постоје следеће методе побуђивања:
  оптичко побуђивање (кристални ласери),
  електрично пражњење (гасни и полупроводнички ласери),
  побуђивање хемијском реакцијом (хемијски ласери) и
  гасно пражњење (гасно-динамички ласери).
Активна средина  активна материја у којој се постиже инверзна популација атома.
У зависности од врсте ласера она може бити у: гасном, течном и чврстом стању.
Резонаторни систем  2 паралелно постављена огледала, од којих је једно потпуно рефлектујуће и има улогу да створене фотоне поново врати у активну средину, који ће наставити реакцију побуђивања.
<number>

## Slide 7: ОСНОВНИ ЕЛЕМЕНТИ ЛАСЕРА
Активно средство:
  Урезонантној кутији, заједно са пропустљивим и непропустљивим огледалом
  умножава фотоне
  више од половине честица су на вишем нивоу
Ласерска пумпа: извор енергије за побуђивање
Резонатор:
  продужава пут емитованих фотона и њихово дејство на активно средство
  чине га два паралелна огледала између којих је активно средство

## Slide 8: Подела ласера према енергији зрачења и ризику за ткива
I
II
III класе (нискоенергетски): у физикалној
IV класе ( високоенергетски): ласерски нож, снага преко 500 mW
(Ocupational Safety and Health Administration)

## Slide 9: ПОДЕЛА ЛАСЕРА
Према таласној дужини:
са видљивом светлошћу од 400-780 nm
са невидљивом светлошћу од 780-1500 nm
На основу активног материјала:
Чврсте (рубински, неодијумски..)
Течне
Гасне
Молекуларне
Јонске
Електројонизационе
Гасодинамичке
Хемијске
Плазмене

## Slide 10: ПОДЕЛА ЛАСЕРА
Према начину емитовања:
са видљивом светлошћу од 400-780 nm
са невидљивом светлошћу од 780-1500 nm
Према извору побуде:
Чврсте (рубински, неодијумски)
Течне
Гасне
Молекуларне
Јонске
Електројонизационе
Гасодинамичке
Хемијске
Плазмене

## Slide 11: ПОДЕЛА ЛАСЕРА
Према начину емитовања:
Континуирани
Импулсни 50-6400x200 ns
Према извору побуде:
Оптички
Са коришћењем самосталног пражњења
Електројонизациони
Топлотни
Хемијски
Рекомбинациони

## Slide 12: ЛАСЕРИ У МЕДИЦИНИ
Са коагулирајућим дејством
Хирушки
Терапијски (биостимулативни)

## Slide 13: ЛАСЕРИ СА КОАГУЛИШУЋИМ ДЕЈСТВОМ
Таласна дужина < 600 nm
Апсорбују се у пигментима (меланину и хемоглобину)
Таложе Еr, активирају Тhr- за заустављање крварења и облитерације ситних крвних судова (око, кожа, ретина), скидање тетоважа, невуса, брадавица...
Аргонски ласер
За заустављање крварења у ДС, скидање полипа и неоплазми ДС, РС,УГС..
Неодијумски ласер

## Slide 14: ХИРУРШКИ ЛАСЕРИ
Таласна дужина>1100 nm
Апсорбује се у води, тренутно испаравање
“ласерски скалпел”: бескрвни, узани, стерилни резови
За операције паренхимских органа, код гнојних обољења, малигних обољења и поремећаја коагулације
Угљен-диоксидни ласер

## Slide 15: Механизам деловања биостимулативних ласера
Тачан механизам још није у потпуности утврђен, иако се на том пољу врло интензивно ради.
Сва дејства ласероTh можемо да поделимо на:
  примарна односно директна и
  индиректна.
Notes: <number>

## Slide 16: ТЕРАПИЈСКИ (БИОСТИМУЛАТИВНИ) ЛАСЕР
Ласери ниске снаге (хладни ласери);,,меки,,
Неки имају само једну, а неки више таласних дужина на излазу
Терапијски ласер (600-1100 нм)
Незнатно се апсорбују у води и пигментима, па дубље продире у ткива – биостимулативни
Хелијумнеонски (He-Ne), галијумарсенски (Ga-As), полупроводнички

## Slide 17: ПРОДОРНОСТ БИОСТИМУЛАТИВНОГ ЛАСЕРА
Продорност He-Ne ласерског снопа (632,8 nm) је на нивоу коже  (0,5 до 0,8 cm)
GaAs диода (660 nm; 10 мW)  2-3 сm
Полупроводнички ласер 950 nm, 10 mW  продорност и до 50 mm
880 nm и 920 nm, 10 mW  30 mm
Зависи од таласне дужине и особина ткива

## Slide 18: БИОЛОШКО ДЕЈСТВО
Топлотни ефекат
Механички ефекат
Појава слободних радикала
Фотохемијски ефекти
Појава ендотоксина
Фотоелектрични ефекти

## Slide 19: Биолошко дејство ласера
Основни механизам дејства је биолошка интереакција са живим ткивом-фотобиомодулација
Структуре које апсорбују енергију фотона-хромофоре: меланин, хемоглобин, родопсин, цитохром у митохондријама, ћелијски протеини, ензими
Ткива изложена хипоксији из било ког разлога (едем,упала, повреда..)много су подложнија деловању ласера него здрава ткива

## Slide 20: ТЕРАПИЈСКО ДЕЛОВАЊЕ ЛАСЕРА
Биостимулативно:
Нормализује ћелијски метаболизам
убрзава ћелијску деобу (митозу) и синтезу ДНК и РНК
повећава број колагених влакана и синтезу колагена
повећава синтезу АТП
убрзава размену кроз ћелијску мембрану
мења дејство ензима у базалном слоју епитела

## Slide 21: ТЕРАПИЈСКО ДЕЛОВАЊЕ ЛАСЕРА
Аналгетско:
  стумулише “брза” бета-А влакна (Gate control)
  Блокира пренос кроз C аферентна влакна
  стимулише продукцију бета-ендорфирина
  снижава брадикинин
Антиинфламаторно:
  смањује лучење простагландина
  побољшава фагоцитозу
  мења интерлеукине и хистамин
Имунолошко:
  супресија Т и Б лимфоцита
  продужено преживљавање трансплатата

## Slide 22: Клинички ефекти ласера
Смањење запаљења (антиинфламаторно)
Побољшање циркулације и неоангиогенеза
Побољшање лимфотока (антиедематозно)
Побољшање функције везивног ткива и убрзано зарастање рана (трофичко)
Смањење бола (аналгетско)

## Slide 23: Дозирање ласера
Место примене
Врста сонде(таласна дужина)
Снага сонде
Фреквенција
Време озрачивања
Укупан број третмана

## Slide 24: Техника примене
Скенирајући 15-30 min
Hand grip - на trigger тачке
Ласеропунктура (над рефлексогеним зонама)
Notes: Triger tačke su male „okidačke“ zone na telu, koje na palpaciju reaguju lokalnim i udaljenim bolom. U ovim zonama električni otpor kože je niži nego na okolnoj koži. Kada se one stimulišu laserom ili drugim fizikalnim modalitetima, može da se smanji ili da nestane lokalni i udaljeni bol i da se kožni otpor normalizuje.
Triger i akupunkturne tačke pretražuju se i identifikuju ommetrom. Elektroda za identifikaciju je u obliku sonde, kao što je laserska, a referentna je u obliku valka i drži se u ruci. Sniženi otpor kože može da se prikaže vizuelno i akustički.
<number>

## Slide 25: ДОЗИРАЊЕ
Фреквенција:
1 - 10 Hz спазмолитички
10 - 60 Hz аналгетски
100 - 600 Hz трофични
преко 1000 Hz антинфламаторни
Снага:
5 - 10 mW акупунктурно
50 - 70 mW скенирајући
Време трајања 1 - 10 min, максим. 30 min
Енергија 4Ј, 6Ј/cm² ... максимално 68 Ј/cm ²

## Slide 26: ЛАСЕР ВИСОКОГ ИНТЕНЗИТЕТА
Излазна снага је у просеку 30-50 пута већа у поређењу са конвенционалним „хладним“ терапијским ласерима
Оптималан однос апсорпције и пенетрације
Неограничена дубина продирања у ткиво
У поткожном ткиву се стварају фотомеханички таласи који блокирају бол

## Slide 27: ГЛАВНИ МЕДИЦИНСКИ ЕФЕКТИ
Биостимулација + фотомеханичка стимулација:
фотомеханички талас стимулише слободне нервне завршетке и друге рецепторе за бол у поткожном ткиву  блокира путеве преношења бола у нервном систему
подстиче локалну микроциркулацију и подстиче лимфну дренажу

## Slide 28: ГЛАВНИ МЕДИЦИНСКИ УЧИНЦИ
Регенерација
Снажна и дуготрајна аналгезија
Антиинфламаторни
Aнтиедемaтозни

## Slide 29: ПРИМЕНА
Континуирани мод
  Оптимални терапијски ефекат 810/980nm или 1064nm
  Дубока пенетрација(10-12cm!) снаге до 12W
  Без нежељених ефеката
Пулсни мод
  Таласном дужином од ~ 1000nm
  Фреквенца понављања пулса 10-30 Hz
  Моментално ослобађање од бола
Терапијски третман траје од 10-20 min
Обично се спроводи 10-15 третмана

## Slide 30: ИНДИКАЦИЈЕ
ТРАУМАТОЛОГИЈА И СПОРТСКА МЕДИЦИНА: дисторзије, контузије, тендинити, тендовагинити, руптуре мишића, ентезити и ентезопатије, свежи преломи...
ПРОМЕНЕ НА КРВНИМ СУДОВИМА: варикси, ulcus varicosum, Mb Raunauyd...
КОЖНЕ БОЛЕСТИ: екцем, акне, фурункули, h. simplеx, h zoster, аналне фисуре...
ране и опекотине, лимфедем

## Slide 31: ИНДИКАЦИЈЕ
ГИНЕКОЛОГИЈА И УРОЛОГИЈА: аднексити, ендоцервицити, ерозије грлића, маститис, уретрити...
ОФТАЛМОЛОГИЈА: глауком, аблација ретине...
РЕУМАТСКА ОБОЉЕЊА: запаљенски у ремисији, дегенеративни, ванзглобни...

## Slide 32: КОНТРАИНДИКАЦИЈЕ
Опште
Малигнитет!
Деца - предео епифиза костију у развоју
Предео ока
Инфицирани делови,фотосензитивне регије
Предео жлезда (тиреоидее, гонада и др..)
Трудноћа (трбух и крста)
Срчани, Pace maker (грудни кош)
Тромбозе и тромбофлебитиси
Епилепсија (глава)

## Slide 33: МЕРЕ ЗАШТИТЕ
Наочари са посебним филтром
Добро и равномерно осветљена просторија, без огледала, без лакираних површина
Не гледати у ласерски сноп!