## Slide 1
ЛАСЕРОТЕРАПИЈА
Доц. др Катарина Парезановић-Илић
ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ
СТРУКОВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА-ТЕХНИЧАР

## Slide 2: Историјат ласера
Развој квантне електронике почиње крајем прошлог и почетком овог века.
Ajнштајн 1917. год хипотеза о индукованој емисији
Басов и Прохоров 1964. Нобелову награду за физику развоја ласера
Schawlow 1981. Нобелову награду за ласерску спектроскопију
▼ ▼ ▼
▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼

## Slide 3: Дефиниција ласерске светлости
Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation
Извор веома усмереног снопа кохерентне монохроматске светлости
Спонтана и стимулисана емисија зрачења
▼ ▼ ▼
▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼

## Slide 4: Особине ласерске светлости
кохерентна (један правац простирања)
монохроматична (једна боја)
усмерена
▼ ▼ ▼
▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼

## Slide 5: Основни елементи ласера
Активно средство
умножава фотоне. Више од половине честица су на вишем нивоу
Ласерска пумпа
извор енергије за побуђивање
Резонатор
продужава пут емитованих фотона и њихово дејство на активно средство. Чине га два паралелна огледала између којих је активно средство
Систем за хлађење
▼ ▼ ▼
▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼

## Slide 6: Подела ласера
Према таласној дужини:
а) са видљивом светлошћу од 400-780мн
б) са невидљивом светлошћу од 780-1500нм

## Slide 7: Подела ласера
Према извору побуде
а) оптички
б) са коришћењем самосталног пражњења
в) електројонизациони
г) топлотни
д) хемијски
ђ) рекомбинациони

## Slide 8: Подела ласера
На основу активног материјала:
а) чврсте (рубински, неодијумски)
б) течне
ц) гасне
д) молекуларне
е) јонске
ф) електројонизационе
г) гасодинамичке
х) хемијске
ј) плазмене
▼ ▼ ▼
▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼

## Slide 9: Подела ласера
Према начину емитовања:
а) континуирани
б) импулсни
▼ ▼ ▼
▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼

## Slide 10: Подела ласера
По намени
а) техничке
б) медицинске:
хируршке
терапијске-биостимулативне
( са малом енергијом)
са коагулирајућим дејством

## Slide 11: Хируршки ласери
У хирургији се користе у виду ласерског скалпела
помоћу кога се оперативни резови изводе безкрвно,брзо зарастају и осигуравају потпуну стерилност.
Нарочито су погодни за операције на паренхимним органима, код гнојних и малигних обољења.
▼ ▼ ▼
▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼

## Slide 12: Терапијски (биостимулативни) ласер
У физикалној медицини и рехабилитацији се користе ласери ниске снаге-хладни ласери
He-Ne ласер, Ar-jod ласер, полупроводнички ласери неки имају сaмо jeдну, a нekи вишe тaлaсних дужинa на излазу
Терапијски лaсeр (600-1100nm)
незнатно се абсорбују у води и пигментима па дубље продиру у ткива
▼ ▼ ▼
▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼

## Slide 13: Ласери са коагулирајућим дејством
Ласерски зраци велике енергетске густине изазивају денатурацију беланчевина,тј.коагулацију
која је позната као фотокоагулација.Ова појава се користи за лечење аблације ретине ( одлубљивање мрежњаче)
Користи се за заустављање крварења код дијабетичне ретинопатије као и за заустављање крварења у једњаку,желуцу и цревима-аргонски ласери
За скидање тетоважа, невуса и верука
▼ ▼ ▼
▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼

## Slide 14: Биолошко дејство ласерског зрачења
топлотни ефекат
механички ефекат
појава слободних радикала
фотохемијски ефекти
појава ендотоксина
фотоелектрични ефекти
▼ ▼ ▼
▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼

## Slide 15: Toплотни ефекат
Енергија ласерског зрачења се апсорбује у атомима и молекулима ткива,при чему настаје њихово кретање и трење,које даје топлотну енергију. Од ћелијских састојака најосетљивији су ферменти,њихова активност престаје најраније.Ово се дешава кад температура достигне 45 степени,на 55 степени настаје денатурација беланчевина

## Slide 16: Механички ефекат
Кад се ласерски зраци абсорбују у ткивима долази до напрезања ткива,долази до прскања ткива.Тај притисак код неодијумског ласера је 0,64 паскала.ово је посебно наглашено код туморског ткива.

## Slide 17: Фотохемијски ефекти
Фотохемијске промене се углавном јављају на таласној дужини мањој од 500nm. Максимум апсорпције имају беланчевине и нуклеинске киселине.
Фотобиолошки одговор зависи од оптичких својстава ткива изложеног ласерском зрачењу.

## Slide 18: Стварање ендотоксина
После озрачења могу се појавити токсичне материје које називамо ендотоксини.Од њихове количине зависи и прогресивност оштећења ткива.

## Slide 19: Фотоелектрични ефекти
Са повећањем густине енергије ласерског зрачења у озраченом ткиву се јавља поље високог електричног напона. Ово доводи до промене електричног потенцијала молекула и ћелија и поремећаја електричних карактеристика озраченог ткива.

## Slide 20: ТЕРАПИЈСКО ДЕЛОВАЊЕ ЛАСЕРА
Биостимулативно
- убрзава ћелијску деобу (митозу) и синтезу ДНК и РНК
- повећава број колагених влакана и синтезу колагена
- повећава синтезу АТП
- убрзава размену кроз ћелијску мембрану
- мења дејство ензима у базалном слоју епитела
Аналгетско
- стумулише “брза” бета-А влакна (ГАТЕ ЦОНТРОЛ)
- стимулише продукцију бета-ендорфирина
▼ ▼ ▼
▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼

## Slide 21
Антиинфламаторно
- смањује лучење простагландина
- побољшава фагоцитозу
Имунолошко
- супресија Т и Б лимфоцита
- продужено преживљавање трансплатата
▼ ▼ ▼
▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼

## Slide 22: Техника примене ласера
Скенирајући 15-30 мин
Мануелни начин
Ласерска акупунктура
▼ ▼ ▼
▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼

## Slide 23: Дозирање ласеротерапије
фреквенција 1 - 10 Hz антиспастички
10 - 60 Hz аналгетски
100 - 600 Hz еутрофични
преко 1000 Hz антинфламаторни
снага 5 - 10 мW акупунктурно
50 - 70 мW скенирајући
време трајања 1 - 10 минута, 30 минута максимално
енергија 4Ј, 6Ј/cm2 ... 68 Ј/cm2 максимално
▼ ▼ ▼
▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼

## Slide 24: Дозирање
Код свежих повреда почиње се са малим дозама па се касније доза повећава као и време трајања апликације

## Slide 25: Индикације за ласеротерапију
ТРАУМАТОЛOГИЈА И СПОРТСКА МЕДИЦIНА - дисторзије, контузије, тендинити, тендовагинити, руптуре мишића, ентезити и ентезопатије, свежи преломи...
ПРОМЕНE НА КРВНИМ СУДОВИМА - варикси, улкус варикосум, Mb.Rejno... КОЖНЕ БОЛЕСТИ - екцем, акне, фурункули,херпес симплекс, херпес зостер, анaлне фисуре...
▼ ▼ ▼
▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼

## Slide 26: Индикације за ласеротерапију
ГИНЕКОЛОГИЈА И УРОЛОГИЈА
- уретрити, аднексити, ендоцервицити, ерозије грлића, маститис...
ОФТАЛМОЛОГИЈА
- глауком, аблација ретине...
НЕУРОЛОГИЈА
- мигрене,парезе чак и n. facialisa, мишићне атрофије и дистрофије
РЕУМАТСКА ОБОЉЕЊА
- дегенеративни,ванзглобни,запаљенски у фази ремисије
СТОМАТОЛОГИЈА
- парадонтозе,стоматити, промене на слузокожи уста
▼ ▼ ▼
▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼

## Slide 27: Контраиндикације за ласеротерапију
Pace-macker
Трудноћа
Деца у развоју у пределу зона окоштавања
Малигнитет
Фебрилна стања
Акутна запаљенска стања
▼ ▼ ▼
▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼

## Slide 28: Мере заштите од ласера
Не гледати у ласерски сноп
Наочаре са посебним филтером
▼ ▼ ▼
▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼